| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ ПОССОВЕТ СВЕТЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.12.2013 г № 186-п пос. Светлый |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения п. Светлый Светлинского района Оренбургской области |  |

# В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782
"О схемах водоснабжения и водоотведения", руководствуясь Уставом  муниципального образования Светлинский поссовет Светлинского района:

1. Утвердить Схему  водоснабжения и водоотведения п. Светлый Светлинского района Оренбургской области согласно приложению.

2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после дня  его официального обнародования.

И.о. главы администрации					                          В.А.Горбачева

Разослано: в дело – 3, ОКК - 2,    прокуратуре.

Приложение

к постановлению администрации

Светлинского поссовета

от 26.12.2013 №186-п

Схема водоснабжения и водоотведения

п. Светлый Светлинского района

Оренбургской области

Оглавление

Введение

Глава I. Схема водоснабжения

1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Светлинский поссовет

1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

1.2. Поверхностные водные ресурсы п. Светлый представлены  Верхне-Кумакским водохранилищем.

1.3.  Существующее положение

1.4.  Нормы водопотребления и расчётные расходы воды

1.5. Подземные водные ресурсы п. Светлинского поссовета

1.6. Основные направления развития системы водоснабжения

1.7. Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающей услуги водоснабжения за III квартал 2013 года

1.7.1. Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.7.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.7.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

1.7.4. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.8. Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы организацией, оказывающей услуги водоснабжения за III квартал

1.8.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

1.8.3. Доступность товаров и услуг для потребителей

1.8.4. Эффективность деятельности

1.8.5. Источники инвестирования инвестиционной программы

1.8.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

1.9. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

1.9.1 Проектное предложение

Глава II. Схема водоотведения

2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

2.1. Существующие балансы  системы водоотведения

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования Светлинский поссовет

2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

2.5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Введение

Качественная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения поселка Светлый представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависит масштаб необходимых капитальных вложений на содержание и реконструкцию данных систем. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития поселка Светлый, определённой генеральным планом.

В качестве основного документа по развитию водоснабжения и водоотведения вводится практика составления перспективной схемы систем водоснабжения и водоотведения населенного пункта. Схема разрабатывается на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения населенного пункта, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Схема водоснабжения и водоотведения Светлинского поссовета на период до 2033 года  разработана на основании следующих документов:

- в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- технического задания, утверждённого Главой администрации Светлинского поссовета  п. Светлый Оренбургской области;

- Генерального плана Муниципального образования Светлинский поссовет.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план развития МО Светлинский поссовет;

– проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям;

– данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных водоснабжения и водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных водоснабжения и водоотведения;

- перечень основных мероприятий необходимых для реализации схем водоснабжения и водоотведения.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Глава I. Схема водоснабжения

1. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования Светлинский поссовет.

  - Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Светлинский поссовет находится в  Светлинском районе Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации и является административным центром Светлинского района. В состав муниципального образования Светлинский поссовет входит один  населённый пункт.

По территории МО Светлинский поссовет  протекает река Буруктал.

В соответствии с границами, установленными  законом Оренбургской области   «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛИНСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции Закона Оренбургской области от 25.05.2005 г. N 2151/387-III-ОЗ) площадь МО Светлинский поссовет составляет 4688 га.

В настоящее время численность населения составляет 7800 человек.

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населённого пункта Светлый является головная насосная станция – 1-ый подъем на Верхне-Кумакском водохранилище, которое находится на территории Ясненского района. Вода транспортируется по водоводу Кумак – Светлый длиной 61,5 км. вода поступает в п. Светлый на территорию фильтровальной насосной станции (ФНС) в накопительный резервуар. Очищенная питьевая вода подается насосами 2-го подъема для потребителей п. Светлый, завода БМЗ, СЗЖБИ, рудника БРУ,    п. Целинный, п. Рудниковский.

Скважины и водонапорные башни в п. Светлый отсутствуют.

Резервное водоснабжение – питьевое – отсутствует.

Система водоснабжения МО Светлинский поссовет включает в себя:

- Головную насосную станцию I подъема, центральный водопровод, 47 гидрантов, (скважин нет). Общая протяженность сетей 35,4км, диаметром от 400 до 40 мм.

1- ый подъем ГНС (Головная насосная станция). Эксплуатируется с 1967 года, станция построена по проекту института «Гидропроект им. С.Я. Жук. Куйбышевский филиал».

2- ой подъем ГНС (Фильтровальная насосная станция). Эксплуатируется с 1967 года. Станция построена по типовому проекту №4-18-334.

Водопроводные сети п. Светлый построены в 1961-1967годы из чугунных и стальных трубопроводов.

1.2 Поверхностные водные ресурсы п. Светлый представлены  Верхне-Кумакским водохранилищем.

В 1964 году для водоснабжения строящегося Буруктальского никелевого комбината и поселка Светлого в верховьях реки Кумак, ниже слияния рек Кокпекты и Котансу, было построено Кумакское водохранилище площадью 12,7 км2. Кумакское водохранилище - второе по величине в Оренбургской области после Ириклинского. Находится на территории Ясненского района.

Верхне-Кумакский гидроузел (комплекс объектов 1 очереди внешнего водоснабжения Буруктальского никелевого завода) был принят в эксплуатацию 09.01.1967 года государственной комиссией. Акт приемки государственной комиссией Верхне-Кумакского гидроузла утвержден приказом № 47 от 24.01.67 г. Минцветметом.

В 1973 – 1974 г. г. на Верхне-Кумакском гидроузле была выполнена реконструкция по наращиванию земляной плотины и бортов водосбросного тракта паводкового водосброса. Проект реконструкции был выполнен Куйбышевским филиалом института «Гидропроект» им. С. Я. Жука в 1973 г. После реконструкции сооружений Верхне-Кумакского гидроузла государственной комиссией объект был принят в эксплуатацию 29.12.1976 года.

Верхне-Кумакский гидроузел находится на балансе муниципального образования Светлинский поссовет, ООО «ВодСток» является  эксплуатирующей  организацией  на  условиях  аренды.

Верхне-Кумакское водохранилище расположено на р. Кумак. Река Кумак образуется от слияния рек Кокпекты и Котансу на западных склонах  Урало-Тобольского водораздела  на высоте 420 м  и впадает в р. Урал слева на 1733 км от устья у г. Орска. Общее направление течения р. Кумак с юго-востока на северо-запад; длина реки – 200 км с площадью водосбора 7700 км².

Рельеф бассейна представляет собой средне-холмистую равнину с хорошо выраженными водоразделами, возвышающимися на 20 … 30 м над дном долины. Почвы каштановые и южные черноземы. Почвообразующими породами являются тяжелые суглинки, залегающие небольшим слоем на гранитном основании. Растительность ковыльно-злаковая. Речная сеть хорошо развита и представлена р. Жарлы (Джарлы) длиной 110 км с площадью водосбора 3230 км² и более десятью мелкими притоками длиной от 10 до 41 км. Многие водотоки в меженный период пересыхают. Средняя густота речной сети 0,12 км/км².

Створ гидроузла расположен на  р. Кумак  на  расстоянии 189 км от  устья р. Кумак,  в 3 км выше поселка Кумак  на территории МО «Ясненский  район» Оренбургской области. Длина напорного фронта по оси земляной плотины Верхне-Кумакского водохранилища составляет 1113 м.

В таблице 1 представлены параметры Верхне-Кумакского водохранилища.

## Таблица 1

| Наименование | Значение, характеристика |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Уровни воды, м абс.: – нормальный подпорный уровень (НПУ) | 291,50 |
| – форсированный подпорный уровень (ФПУ) при пропуске весеннего половодья: 3 % обеспеченности 0,5 % обеспеченности | 294,65 295,80 |
| – уровень мертвого объема (УМО) | 283,00 |
| 2. Длина при НПУ, км | 10,0 |
| 3. Ширина, км: – максимальная – средняя при НПУ | 1,5 |
| 1 | 2 |
| 1,24. Глубина, м: – максимальная – средняя при НПУ | 14,0 3,50 |
| 5. Объем при НПУ, млн. м³: – полный – полезный – мертвый | 43,39 41,34 2,05 |
| 6. Объем при ФПУ, млн. м³: – полный | 125,00 |
| 7. Площадь водного зеркала, км²: – при НПУ – при УМО | 12,25 1,40 |
| 8. Коэффициент регулирования стока брутто | 0,37 |
| 9. Тип водохранилища | Речное |
| 10. Режим регулирования | Многолетнее |

В соответствии с действующими в настоящее время «Основными правилами использования водных ресурсов» Верхне-Кумакское водохранилище на р. Кумак по возможности поддерживается на отметке нормального подпорного уровня НПУ – 291,50 м, уровень наибольшей сработки УМО – 283,00 м. Сработка до УМО допускается, как правило, для обеспечения гарантированного водопотребления в объеме 9,8 млн. м³  и санпропуска в межпаводковый период равного 0,03 м³/с, зимой – 0,01 м³/с.

Сработка водохранилища перед весенним половодьем не производится.

Весеннее половодье 0,5 % обеспеченности пропускается через водосбросной тракт паводкового водосброса при форсированном подпорном уровнем воды в верхнем бьефе (у плотины) до отметки 295,80 м.

Фактический режим уровней Верхне-Кумакского водохранилища наблюдается службой эксплуатации ООО «ВодСток» на постоянном водомерном посту, расположенном у насосной станции в 4 км от створа плотины на правом берегу водохранилища.

Водозабор насосной станции предназначен для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения предприятий и жилого фонда г. Ясный и  п. Светлый. Расположен водозабор на правом берегу водохранилища, примерно, в 4 км от створа плотины.

Тип насосной станции: заглубленная, круглой формы, совмещенная с водоприемной камерой. В состав водозаборных сооружений входят: приемная камера, здание насосной станции с оборудованием, напорный трубопровод.

Приемная камера – 2 шт. колодезного типа из железобетона размерами 3,1x5,2 м, высотой 15,3 м. Камера оснащена четырьмя водоприемными окнами размерами 1,5x1,7 м, расположенными в два ряда (верхние окна, нижние окна).

Отметка порога водоприемного отверстия: верхние приемные окна: низ – 283,9 м, верх – 285,6 м (1,5x1,7); нижние окна: низ – 279,1 м, верх – 281,4 м (1,5x1,7).  Приемные окна оснащены рыбозащитными и сороудерживающими решетками. Количество решеток – 2 шт. Верхние приемные окна в случае необходимости перекрываются стальными затворами (основные, ремонтные) размерами 1,8 х 1,6 м. Количество решеток – 2 шт. Закладные части затворов – сварные. Пропускная способность приемных окон – 3200 м³/час.

Головная насосная стация (ГНС) имеет вид железобетонного стакана с наружным диаметром 12,5 м., высотой – 15,3 м. Насосная станция оборудована тремя насосами марки Д3200-75(20НДС) общей производительностью 3200 м³/час (два рабочих, один резервный). Высота подъема – напор 71 м. Электродвигатели насосов марки АОВ-59-64 У 800 кВт 1000 об/мин 6кВ.

Напорный трубопровод. Назначение – транспортировка хозяйственно-питьевой воды. Напорный трубопровод состоит из 2-х ниток:

- первая нитка длиной – 61,5 км: d = 1220 мм – 11км, d = 1020 мм – 20 км, d = 720 мм – 13 км, d = 630 мм – 17,5 км;

- вторая нитка длиной – 18,5 км:  d = 800 мм и d = 600 мм.

Расчетный суммарный расход – 3200 м³/час.

Прокладка напорного трубопровода – подземная.

Водный режим р. Кумак характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью. Питание р. Кумак происходит, в основном, за счет талых снеговых вод. Доля весеннего стока от годового стока составляет 90 – 95 %. Начало весеннего половодья приходится обычно на первые числа апреля. В отдельные годы с ранними веснами сроки половодья могут сдвигаться на третью и даже на вторую декаду марта (1947, 51, 62, 74, 77, 81 г. г.) с поздними веснами – на вторую, третью декады апреля. Продолжительность подъема половодья составляет 5 – 8 дней. Пик наступает в среднем 13 апреля и стоит несколько часов. Спад половодья происходит более плавно. Средняя продолжительность половодья составляет около 25 – 30 дней.

После окончания весеннего половодья наступает летне-осенняя межень (июнь – октябрь), характеризующаяся медленным и плавным понижением уровней. Доля стока летне-осенней межени в годовом объеме составляет 3 – 5%.

Зимняя межень продолжается с ноября по март месяц и характеризуется устойчивым ходом уровней. В отдельные годы р. Кумак в верхнем течении перемерзает. Продолжительность промерзания составляет от нескольких дней до 2 – 3 месяцев. Сток зимней межени не превышает 2 %.

Гидрологическая характеристика стока р. Кумак в створе Верхне-Кумакского (приведена в таблице 1.3.)гидроузла выполнена с использованием стоковых данных в семи пунктах наблюдений, расположенных в бассейнах рек Сундук, Б. Кумак и Орь.

Таблица 2

| Характеристика | Ед. изм. | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь водосбора | км2 | 1400,0 |  |
| Характер питания | Смешанный, с преобладанием снегового |
| Модуль годового стока | л/с км2 | 1,1 |  |
| Средний многолетний расход | М3/с | 1,54 |  |
| Объем многолетнего стока | млн.м3 | 48,5 |  |
| Коэффициент вариации годового стока | ( | 0,9 |  |
| Коэффициент асимметрии годового стока | ( | 1,8 |  |
| Сток в маловодный год обеспеченностью: – 90 % обеспеченности | млн. м3 | 7,6 |  |
| – 95 % обеспеченности | млн. м3 | 4,1 |  |
| Расходы в маловодный год обеспеченностью: |  |  |  |
| – 90 % обеспеченности | М3/с | 0,24 |  |
| – 95 % обеспеченности | М3/с | 0,13 |  |
| Утвержденный санитарный пропуск: |  |  |  |
| Летний | м3/с | 0,03 |  |
| Зимний | м3/с | 0,01 |  |

Полезная отдача водохранилища в настоящее время составляет 9,8 млн. м3 с расчетной обеспеченностью Р = 95 %  или 13,4 млн.м3 с расчетной обеспеченностью Р = 90 % .

Основные гидрологические характеристики паводков в створе плотины

Сооружения Верхне-Кумакского гидроузла относятся  к III классу. Летне-осенние дождевые паводки р. Кумак по объему существенно уступают весеннему половодью, поэтому при проектировании ГТС были использованы максимальные расходы  весеннего половодья. Расчетные и поверочные расходы весеннего половодья для III класса сооружений приняты соответственно 3 % и 0,5 % обеспеченности, что соответствует требованиям СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования»  Среднемноголетний объем весеннего половодья составляет 35 млн. м³. при коэффициенте изменчивости 0,9.

Объем весеннего половодья различной обеспеченности приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Обеспеченность, в % | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем весеннего половодья, млн. м³ | 165 | 145 | 112 | 97 | 76,6 |

Расчетные максимальные расходы воды  (естественные, трансформированные) в створе плотины Верхне-Кумакского водохранилища приведены в таблице 4

Таблица 4

| Расчетный период | Обеспеченность % |
| --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Весеннее половодье (естественные), м³/с | 1300 | 1100 | 836 | 710 | 530 |
| Весеннее половодье (трансформированные), м³/с | 770 | 660 | 485 | 414 | 300 |

1.3 Существующее положение

По данным ООО «ВодСток» источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населённого пункта поселок Светлый является головная насосная станция – 1-ый подъем на Верхнее-Кумакском водохранилище, которое находится на территории Ясненского района. Вода транспортируется по водоводу Кумак – Светлый длиной 61,5 км, диаметром  от 1220 мм до 630 мм до фильтровальной насосной станции (1220 мм – 11км, 1020 – 20 км, 720 мм – 13 км, 630 мм – 17,5 км) между третьим и четвертым километром водовода Кумак-Светлый идет отпайка на г. Ясный диаметром  630 мм. (рисунок 1).

Рисунок 1 Центральный водовод снабжения п. Светлый.

Вода по водоводу поступает в пос. Светлый на территорию фильтровальной насосной станции (ФНС) в накопительный резервуар емкостью 10000 м³ с насосами для очистки. В 1958г. Центральный институт типовых проектов Госстроя СССР разработал типовой проект № 4-18-334 фильтровальной станции производительностью 15000 м³/сутки. Предусматривающей очистку воды поверхностных источников, с содержанием взвешенных веществ в отдельные сезоны года до 2000мг/л, цветностью до 100град., минимальностью щелочности 0,7 мг/экв. л. и общей жесткостью не выше 7 мг/экв.л.

Для обеспечения нормального качества воды в соответствии с проектным заданием, принят следующий метод очистки: коагуляция, осветление в осветителях и фильтрование на скоростных фильтрах с последующим обеззараживанием хлором.

Поступающая на очистку вода должна иметь свободный напор не меньше     7-7,5 метров водяного столба, в соответствии с принятой высотной схемой станции.

Для улучшения процесса коагуляции и предотвращения развития микрофлоры в очистных сооружениях запроектировано хлорирование воды в два этапа: основное количество реагента (3-5 мг/л) вводится в обрабатываемую воду при поступлении ее на станцию, меньшая часть дозы (0,5-1 мг/л) вводится после фильтрования.

Кроме того, предусматривается возможность подщелачивания воды известью в случае недостаточности щелочного резерва исходной воды, а также учтена возможность временной работы станции с хлорированием дозой хлора до 50 мг/л с последующим дехлорированием сернистым газом и коагуляцией воды дозой до 300 мг/л коагулянта.

Для борьбы с привкусами и запахами в воде предусматривается аммонизация.

Расчетная производительность обеспечивается при круглосуточной работе станции, имеющей следующее основное оборудование: один смеситель, четыре осветителя и пять скорых фильтров с двухслойной загрузкой. Очищенная и обеззараженная вода после фильтров поступает в подземные резервуары.

Очищенная питьевая вода подается насосами 2-го подъема для потребителей п. Светлый, завода БМЗ, СЗЖБИ, рудника БРУ, п. Целинный, п. Рудниковский.

Система водоснабжения МО Светлинский поссовет включает в себя:

- головную насосную станцию I подъема, центральный водопровод, 47 гидрантов, (скважин нет). Общая протяженность сетей 35,4км, диаметром от 400 до 40 мм.

1- ый подьем ГНС (головная насосная станция). Эксплуатируется с 1967 года. Оборудована тремя насосами марки Д-2000/100. Производительность одного насоса 2000 м³\час, подъем 100м. С 2008 года проводится капитальный ремонт ГНС с заменой технологического оборудования и трубопроводов.

2- ой подьем ГНС (фильтровальная насосная станция). Эксплуатируется с 1967 года. Построена по типовому проекту №4-18-334. Проектная производительность 15000м³/сут. Фактическая загруженность на 01.11 2009 года – 9000м³/сут. На ФНС имеются резервуары-накопители: один – емкостью 10000м3, два - емкостью 1000м3. С 2008 года проводится капитальный ремонт ФНС с заменой технологического оборудования и трубопроводов, общестроительные работы.

Водопроводные сети п. Светлый построены в 1961-1967годы из чугунных и стальных трубопроводов диаметром от 426 до 100 мм (рисунок 2). Рабочее давление на выходе со 2-го подъема 3,0-3,5кг/см². Производственные показатели приведены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопотребление – всего из общего количества на: | тыс м³/сут | 7-8 |
|  | на хоз-питьевые нужды | тыс м³/сут | 7-8 |
|  | на производственные нужды | тыс м³/сут | - |
| 2. | Количество водоразборных колонок | шт | 4 |
| 3. | Количество пожарных гидрантов | шт. | 58 |
| 4. | Вторичное использование воды. Очистка | % | нет |
| 5. | Производительность водозаборных сооружений | тыс м³/сут | 15-проектная |
|  | -количество скважин | шт. | нет |
|  | -емкости, резервуары | шт/ м³ | 3/12000 |
| 7. | Станция 2-го подъема, мощность | тыс м³/сут | 7-8 |
|  | -загруженность | % | 50-60 |
|  | -изношенность | % | 50 |
| 8. | Протяженность сетей |  |  |
|  | -магистральные трубопроводы | км. | 61,5 |
|  | - разводящая сеть | км. | 35,44 |

Рисунок 2. Схема водоснабжения и водоотведения п. Светлый.

Процент охвата населения централизованным водоснабжением:

- в капитальной застройке – 100%

- в индивидуальной застройке – 99%

Водоснабжение ООО «БНЗ» осуществляется насосной станцией второго подъема из сетей  водопровода п. Светлый. В ООО «БНЗ» для производственных целей используется хозяйственно-питьевая вода. Система водоснабжения завода               объединенная, хозяйственно-производственная и противопожарная.         Использование питьевой воды в производственных целях обусловлено отсутствием в регионе наземных и подземных источников воды с малым солесодержанием. На предприятии ведется мониторинг по воде.

В Оренбургской области осуществляется реализация проекта «Водоснабжение п. Светлый Светлинского района Оренбургской области», разработанного ГП «Облжилкомхоз» и утвержденного Администрацией Оренбургской области в 2000 году, проектной мощностью 61500 метров (рис.1) диаметром труб от      1000мм – 630мм., сметной стоимостью объекта в текущем уровне цен 1 085,5 млн. рублей. В рамках данного проекта производится строительство водовода Кумак-Светлый, соединяющего головную насосную станцию Верхне-Кумакского водохранилища с п. Светлый. Строительство водовода обусловлено необходимостью снижения потери воды в действующем водоводе, введенном в эксплуатацию в 1965 году, которые при ее транспортировке по водопроводу доходят до 40%. Таким образом, реализация мероприятия по строительству водовода «Кумак-Светлый» соответствует мероприятию, финансируемому за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением, заключенным между министерством финансов Российской Федерации и Правительством Оренбургской области от 26.12.2011 № 01-01-06/06-530, и протоколом Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 15.11.2011 года, расходы федерального бюджета определены в сумме 125,31 млн. рублей, областного бюджета – 225,19 млн. рублей.

Общая сметная стоимость строительства в соответствии с комплексным инвестиционным планом модернизации п. Светлого Оренбургской области на 2010 - 2015 годы, утвержденным постановлением Правительства Оренбургской области от 15 августа 2011 г. N 737-п (в ценах 2011 года), составляет 368, 8 млн. рублей (таблица 6), в том числе по годам и объему выполненных работ на строительстве объекта (таблица 7).

Таблица 6

| Срок реализации (годы) | Объем финансирования (млн. рублей) |
| --- | --- |
|  | Всего | федеральный бюджет | Областной бюджет |
| 2011 | 205,3 | 125,3 | 80,0 |
| 2012 | 163,5 | 113,5 | 50,0 |
| Итого | 368,8 | 238,8 | 130,0 |

Таблица 7

| год | Количество метров | Диаметр трубы, мм | Наименование Генерального подрядчика | Субподрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2000 | 6820 ПЭ | 630 | ООО «Лиман» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2001 | 4080 ж/б | 800 | ЗАО «Оренбургспецстрой»); |  |
| 2004 | 1760 ПЭ | 800 | ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» | ООО «Водстрой-78» |
| 2005 | 5852 ПЭ | 800 | ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» | ООО «Водстрой-78» |
| 2007 | 3384 ПЭ 3639 ПЭ | 1000 800 | Филиал Саракташское РСУ ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» |  |
| 2008 | 8430 ПЭ 3893 ПЭ | 800 630 | Филиал Саракташское РСУ ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» |  |
| 2010 | 4900 ПЭ | 800 | Филиал Саракташское РСУ ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» |  |
| 2011 | 4300 ПЭ | 800 | Филиал Саракташское РСУ ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» |  |
| 2012 | 9657 ПЭ | 630 | Филиал Саракташское РСУ ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» |  |
| 2013 | 4785 ПЭ | 800 | Филиал Саракташское РСУ ЗАО «Оренбургоблгражданстрой» | ООО «Водстрой-78» |

За период строительства данного объекта с 2000 по 2011 годы из областного бюджета были направлены средства в общей сумме 772,3 млн. рублей.

В 2011 году за счет средств областного бюджета выполнены и оплачены работы по строительству объекта на сумму 80 млн. рублей.

За 2012 год в соответствии с графиком производства работ построено 9 657 метров водопровода и направлено 160,8 млн. рублей.

В связи с длительным сроком изготовления специализированного технологического оборудования (изготовитель располагается за пределами Российской Федерации) подрядчик не смог исполнить контракт в установленные сроки в 2012 году. Оборудование будет поставлено изготовителем только во втором квартале 2013 года.

Для безусловного пуска в эксплуатацию объекта в 2013году и выполнения обязательств в соответствии с заключенным соглашением на строительство объекта «Водоснабжение п. Светлый Светлинского района Оренбургской области» в 2013 году будут направлены средства областного бюджета в сумме 113,5 млн. рублей.

На 1 апреля 2013 года техническая готовность объекта с момента его строительства (2000 год) составила 92,22 % (56 715 метров).

Главным распорядителем средств областного бюджета на финансирование вышеназванных мероприятий по строительству объекта является министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области, государственным заказчиком – ГУП «Облжилкомхоз». Сведения о дате и сумме перечисления средств областного бюджета министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области  ГУП  «Облжилкомхоз» (таблица 8)

Таблица 8

| Номер платежного поручения | Дата | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- |
| 2011 год |
| 272657 | 10.10.2011 | 48 684 510,65 |
| 310611 | 15.11.2011 | 1 288 707,63 |
| 371675 | 29.12.2011 | 29 226 759,84 |
| 375300 | 29.12.2011 | 773 240,16 |
| Итого |  | 79 973 218,28 |
| 2012 год |
| 166366 | 19.06.2012 | 20 411 300,25 |
| 186290 | 03.07.2012 | 551 105,10 |
| 186290 | 13.07.2012 | 20 411 300,25 |
| 210472 | 26.07.2012 | 7 862 899,50 |
| 237146 | 16.08.2012 | 31 882 958,62 |
| 237147 | 16.08.2012 | 1 725 820,02 |
| 253142 | 30.08.2012 | 23 297 499,55 |
| 262322 | 05.09.2012 | 1 262 603,71 |
| 291370 | 27.09.2012 | 4 356 431,18 |
| 291372 | 27.09.2012 | 16 813 307,78 |
| 426751 | 25.12.2012 | 29 918 987,50 |
| 434885 | 25.12.2012 | 2 333 716,29 |
| Итого: |  | 160 827 929,75 |
| Всего: |  | 240 801 148,03 |

Установленные сроки выполнения работ по строительству объекта на 2013г приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- |
| Проведение конкурсной процедуры: - на 113,5 млн. руб. | май 2013 г. | выполнено |
| Заключение договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ - на 113,5 млн. руб. | июнь 2013 г. | выполнено |
| Оформление акта законченного строительства | декабрь 2013 г. |  |

1.4. Нормы водопотребления и расчётные расходы воды

Нормы водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды населения нового микрорайона принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84* для застройки, оборудованной внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Удельное  среднесуточное  за  поливочный  сезон  потребление  воды  на  полив принимается равным  50 л/сут. на одного жителя, в соответствии с  СНиП 2.04.02-84*, учитывая природные и климатические особенности данного региона.

Потребность  в  воде  промышленных  предприятий,  обеспечивающих  население продуктами питания, и неучтенные расходы  принимаются в размере  20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды города в соответствии с СНиП 2.04.02-84*.

В настоящем проекте границы поясов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*, границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений –    в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный  расход  воды  на  наружное  пожаротушение  и  расчетное  количество одновременных пожаров принимается в соответствии с                       СНиП 2.04.02-84*,  исходя  из  характера  застройки  и  проектной  численности  населения.  Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25 СНиП).

На расчетный срок принимается один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек на один пожар.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой  противопожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды и составлять (15*3*3600):1000 = 162 м3

На прогнозный срок принимается два одновременных пожара: один в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/сек на один пожар,  и  один  пожар  на  промышленном  предприятии  с  расходом  воды  25  л/сек. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение –40 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой  противопожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды и составлять (40*3*3600):1000 = 432 м3

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Водопотребление  МО Светлинский поссовет на  расчетный срок  составит  8,7 тыс.м3 /сут, а на прогнозный срок  8,9 тыс.м3/сут. Водоснабжение планируется также осуществлять из Верхнее-Кумакского водохранилища.

Согласно требованиям нормативной документации водоснабжение должно быть предусмотрено, по возможности, от разных водозаборов,  что создаст резерв на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

1.5. Подземные водные ресурсы п. Светлый

В целом территория Светлинского района изучалась при проведении в 1977-1980 годах работ по региональной оценке потенциальных запасов подземных вод бассейна р. Урал. В рамках этой работы дана характеристика основных водоносных горизонтов и комплексов и их перспективы для локализации ресурсного потенциала питьевых подземных вод, но такие мелкомасштабные работы не позволяют решить проблемы водоснабжения конкретных населенных пунктов. Специализированные поисково-оценочные и разведочные работы на питьевые подземные воды для обеспечения МО Светлинского поселкового совета не проводились.

1.6. Основные направления развития системы водоснабжения

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение;

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции, замены изношенных сетей и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, зонирования системы водоснабжения;

- обеспечение качества питьевой воды за счет реконструкции и модернизации очистных сооружений;

- установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения;

- обеспечение охраны источников водоснабжения.

1.7. Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающей услуги водоснабжения за III квартал 2013 года

1.7.1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) таблица 8

Таблица 8

| Наименование услуг | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объем производства товаров и услуг (тыс.куб. м) | 1114,70 |
| Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) | 1 105,70 |
| в т.ч. – населению | 0,00 |
| - бюджетным организациям | 0,00 |
| 1 | 2 |
| - прочим потребителям | 1105,70 |
| Справочно: отпуск воды «технического качества», не прошедшую очистку (по всем группам потребителей) | 0,00 |
| Объем потерь (тыс.куб.м) | 9,00 |
| Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 1114,70 |
| Уровень потерь (%) | 0,81% |
| Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс. куб. м) | 0,00 |
| расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.куб.м) | 0,00 |
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 133,79 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 31,80 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 7,14 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 63,85 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 31,00 |
| количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения) | 5 |
| Коэффициент потерь (куб. м/км) | 67,27 |
| Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 0,00 |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 7654 |

1.7.2. Качество производимых товаров (оказываемых услуг) таблица 9.

Таблица 9

| Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100,00% |
| --- | --- |
| Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
| -в местах водозабора (ед.) | 3 |
| -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 3 |
| -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 21 |
| -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 21 |
| Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |
| -в местах водозабора (ед.) | 3 |
| -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 3 |
| -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 21 |
| -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 21 |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100,00% |
| Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |
| -в местах водозабора (ед.) | 3 |
| -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) | 3 |
| -в точках водоразбора наружной сети (ед.) | 21 |
| -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) | 21 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2208 |

1.7.3. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) таблица 10.

Таблица 10

| Наименование | Пказатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0000 |
| 1 | 2 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 75,00% |
| -оборудование водозаборов | 95,00% |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
| -оборудование системы транспортировки воды | 55,00% |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 19,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 11,00 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 20,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 20,00 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 1,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 9,00 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 29,41% |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 39,35 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 12,14 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 3,57 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 5,00 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |

1.7.4. Доступность товаров и услуг для потребителей таблица 11.

Таблица 11

| Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 36,85 |
| --- | --- |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 5900,00 |

1.8. Отчетные данные о выполнении инвестиционной программы организацией, оказывающей услуги водоснабжения за III квартал 2013 года

1.8.1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) таблица 12.

Таблица 12

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0000 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 133,79 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 31,80 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 7,14 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 63,85 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 31,00 |
| Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) | 0,00 |
| Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов) | 0 |
| Количество потребителей, страдающих от отключений (человек) | 0 |
| Численность населения, муниципального образования (чел.) | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
| 1 | 2 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2208 |
| Объем потерь (тыс.куб.м) | 9,00 |
| Объем отпуска в сеть (тыс.куб.м) | 1114,70 |
| Уровень потерь (%) | 0,81% |
| Коэффициент потерь (куб. м/км) | 67,27 |
| Индекс замены оборудования (%) | 0,00% |
| -оборудование водозаборов | 0,00% |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00% |
| -в т.ч. сети (км) | 0,00% |
| Количество замененного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование водозаборов | 0,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00 |
| -в т.ч. сети (км) | 0,00 |
| Общее количество установленного оборудования (единиц) |  |
| -оборудование водозаборов | 0,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00 |
| -в т.ч. сети (км) | 0,00 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 75,00% |
| -оборудование водозаборов | 95,00% |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
| -оборудование системы транспортировки воды | 55,00% |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 19 |
| -оборудование системы очистки воды | 0 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 11 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 20 |
| -оборудование системы очистки воды | 0 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 20 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование водозаборов | 1 |
| -оборудование системы очистки воды | 0 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 9 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 29,41% |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): | 39,35 |
| Справочно: диаметр от 50мм до 250мм, (км) | 12,14 |
| диаметр от 250мм до 500мм, (км) | 3,57 |
| диаметр от 500мм до 1000мм, (км) | 5,00 |
| диаметр от 1000мм, (км) | 0,00 |

1.8.2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры таблица 12.

Таблица 12

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Уровень загрузки производственных мощностей (%) | 0,00% |
| -оборудование водозаборов | 0,00% |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00% |
| 1 | 2 |
| Фактическая производительность оборудования (тыс. куб. м) |  |
| -оборудование водозаборов | 0,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00 |
| Установленная производительность оборудования (тыс. куб. м) |  |
| -оборудование водозаборов | 0,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00 |
| Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%) | 0,00% |
| -оборудование водозаборов | 0,00% |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00% |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00% |
| Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета (тыс. куб. м) |  |
| -оборудование водозаборов | 0,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00 |
| Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. куб. м) |  |
| -оборудование водозаборов | 0,00 |
| -оборудование системы очистки воды | 0,00 |
| -оборудование системы транспортировки воды | 0,00 |
| Справочно: -процент установки общедомовых приборов учета | 0,00 |
| -процент установки индивидуальных (квартирных) приборов учета | 0,00 |

1.8.3. Доступность товаров и услуг для потребителей таблица 13.

Таблица 13

| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%) | 0,00% |
| --- | --- |
| Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 7654 |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,62% |
| Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения (руб.) | 36,85 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 5900,00 |
| Индекс нового строительства (ед.) | 0,00 |
| Протяженность построенных сетей (км.) | 0,00 |
| Удельное водопотребление (куб.м/чел) | 0,00 |
| Объем воды, отпущенной всем потребителям - населению (тыс.куб.м) | 0 |
| Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%) | 0,00 |
| Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.) | 0,00 |
| Удельная нагрузка на новое строительство (м3 в сутки на м2) | 0,00 |
| Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на куб. м в сутки) | 0,00 |

1.8.4. Эффективность деятельности таблица 14.

Таблица 14

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Рентабельность деятельности (%) | 0,00% |
| Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.) | 0,00 |
| Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.) | 0,00 |
| Уровень сбора платежей (%) | 0,00% |
| Объем средств, собранных за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) | 0,00 |
| Объем начисленных средств за услуги объектов водоснабжения (тыс. руб.) | 0,00 |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - производство воды), (кВтч/куб. м) | 0,00 |
| 1 | 2 |
| Эффективность использования энергии (энергоемкость производства - подача воды), (кВтч/куб. м) | 0,00 |
| Расход электрической энергии на производство воды (станции 1-го подъема и очистка), (МВтч) | 0,00 |
| Расход электрической энергии на подачу потребителям воды (станции 2,3 и 4 подъемов, регулирующие узлы), (МВтч) | 0,00 |
| Объем поднятой воды насосными станциями первого подъема (тыс.куб.м) | 0,00 |
| Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км сетей) | 0,00 |
| Численность персонала (чел.) | 0 |
| Производительность труда (куб. м/чел.) | 0,00 |
| Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.куб.м) | 1105,70 |
| Период сбора платежей (дней) | 0,00 |
| Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 0,00 |
| Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.) | 0,00 |

1.8.5. Источники инвестирования инвестиционной программы таблица 15.

Таблица 15

| Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: | 0,00 |
| --- | --- |
| кредиты банков (тыс. руб.) | 0,00 |
| из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) | 0,00 |
| заемные средства других организаций (тыс. руб.) | 0,00 |
| бюджетные средства (тыс. руб.) | 0,00 |
| из них: Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 0,00 |
| бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) | 0,00 |
| бюджет муниципального образования (тыс. руб.) | 0,00 |
| средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) | 0,00 |
| прочие средства (тыс. руб.) | 0,00 |
| амортизация (тыс.руб.) | 0,00 |
| инвестиционная надбавка к тарифу (тыс.руб.) | 0,00 |
| плата за подключение (тыс.руб.) | 0,00 |
| прибыль (тыс.руб.) | 0,00 |
| Финансирование ИП в отчетном квартале отсутствует | Да |
| Справочно - Соответствие плана и факта объёма финансирования инвестиционной программы в отчетный период {фактический объем средств/плановый объем средств * 100%} | 0,00% |

1.8.6. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей МО Светлинский поссовет. При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

- 160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС»);

- 50 л/сут. - норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для гарантированного качественного водоснабжения  жителей п. Светлый водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100% охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновремённой заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для снижения потерь  воды, связанных с нерациональным использованием, у потребителей   необходимо устанавливать счётчики учёта расхода воды в соответствии с гл.7.2 п.7.2.1 СП 30.13330.2012.

1.9. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

# 1.9.1. Проектное предложение

# Водопотребление  МО Светлинский поссовет на  расчетный срок  составит  - 8,7 тыс.м3 /сут, а на прогнозный срок  - 8,9 тыс.м3/сут. Водоснабжение планируется осуществлять также из Верхнекумакского водохранилища.

Согласно требованиям нормативной документации водоснабжение должно быть предусмотрено, по возможности, от разных водозаборов,  что создаст резерв на случай непредвиденных чрезвычайных ситуаций.

Основные направления развития систем водоснабжения:

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение;

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции, замены изношенных сетей и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, зонирования системы водоснабжения;

- обеспечение качества питьевой воды за счет реконструкции и модернизации очистных сооружений;

- установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения;

- обеспечение охраны источников водоснабжения.

- Выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс МО сельсовета или служб ЖКХ;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию.

Глава II. Схема водоотведения

- Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Поселок Светлый обеспечен центральной канализацией (рис. 2). Есть пруды-испарители на площади 78 га. Существующие  очистные сооружения были закрыты в 2007 году, выход сточных вод перекрыт, в связи с чем сброс сточных вод в озеро Шелкар-Ега-Кара МУП «Светлинское ЖКО» был  прекращен.

Канализационные стоки собираются в две районные НС и по двум напорным коллекторам д. 480 и д. 325 поступают в пруды-испарители. Объем поступающих стоков – 4,5 тыс/м3 в сутки.

В настоящее время охват населения канализацией составляет   77%, из них:

- в капитальной застройке – 100 %;

- в индивидуальной застройке – 50 %.

Пункт удаления жидких отходов от не канализованной застройки – пруды-испарители.

Протяженность сетей канализации 34,7 км, в том числе: участки канализационной сети требующие замены (около 15 км.). Данные внесены в таблицу 16.

Необходим капитальный ремонт канализационного коллектора РНС -1, обваловка прудов-испарителей.

Таблица 16

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Канализация | тыс.м³/сут. | 4-4,5 |
| 2. | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.м³/сут. | 4-4,5 |
| 3. | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс.м³/сут. |  |
| 4. | % охвата центральной канализацией | % | 77% |
| 5. | Производственные сточные воды | тыс.м³/сут. |  |
| 6. | Мощность очистных сооружений, вид очистки | тыс.м³/сут. |  |
| 7. | % износа |  | - |
| 8. | Год строительства РНС |  | 1961 |
| 9. | Протяженность сетей | км. | 34,7 |
| 10. | % загруженности |  | 95% |
| 11. | % износа |  | 332% |

2.1. Существующие балансы  системы водоотведения

В настоящее время система водоотведения  обслуживается организацией ООО «ВодСток». Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающей услуги водоотведения за III квартал 2013 года.

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) таблица 17.

Таблица 17

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Объем реализации товаров и услуг (тыс.куб. м) | 90,80 |
| в т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | 76,00 |
| 1 | 2 |
| - бюджетным организациям | 11,30 |
| - прочим потребителям | 3,50 |
| Удельное водоотведение (куб.м/чел) | 11,24 |
| Численность населения, получающего услуги данной организации (чел.) | 6764 |

Качество производимых товаров (оказываемых услуг) таблица 18.

Таблица 18

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (тыс.куб.м) | 0,00 |
| Справочно: в том числе пропущенных стоков на доочистку от сторонних организаций (тыс.куб.м) | 0,00 |
| Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 0,00% |
| Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 0,00% |
| Количество проб, соответствующих нормативам (ед.) | 0 |
| Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
| Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2208 |

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) таблица 19.

Таблица 19

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,00 |
| Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |
| Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км) | 7,88 |
| Протяженность напорных сетей (км) | 0,00 |
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 0,00 |
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм (км) | 0,00 |
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей (км): | 15,20 |
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 15,20 |
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 100,00% |
| -оборудование транспортировки стоков | 100,00% |
| -оборудование системы очистки стоков | 100,00% |
| Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование транспортировки стоков | 46 |
| -оборудование системы очистки стоков | 46 |
| Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование транспортировки стоков | 41 |
| -оборудование системы очистки стоков | 41 |
| Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |
| -оборудование транспортировки стоков | 0 |
| -оборудование системы очистки стоков | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) | 80,46% |
| Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км): | 0,00 |
| Справочно: диаметр до 500мм (км) | 0,00 |
| диаметр от 500мм до 1000мм (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм (км) | 0,00 |
| Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км): | 6,34 |
| Справочно: диаметр до 500мм или сопоставимое сечение (км) | 6,34 |
| диаметр от 500мм до 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |
| диаметр от 1000мм или сопоставимое сечение (км) | 0,00 |

Доступность товаров и услуг для потребителей таблица 20.

Таблица 20

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 1,25% |
| Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения (руб.) | 73,83 |
| Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 5900,00 |

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоотведении муниципального образования Светлинский поссовет.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется реконструкция существующих канализационных станций с увеличением их мощностей.

Длительная эксплуатация, агрессивная среда, а также увеличение объёмов сточных вод привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения.

Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%. Сведения о состоянии сетей приведены в таблице 19.

В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных насосных станций.

В связи с закрытием в 2007г. очистных сооружений, необходимо строительство новых.

2.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СП 31.13330.2012 принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности. Приняты следующие нормы водоотведения:

- 160 л/сут на одного человека – удельное обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие населенного пункта, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Проектом генерального плана развития МО Светлинский поссовет предусматривается строительство централизованной системы водоотведения и локальных очистных сооружений. Был  заказан проект в НИПИ экологических проблем (октябрь 2008г.) на строительство очистных сооружений в пос. Светлый на 5,5 тыс/м³ в сутки с механической биологической очисткой (площадь отвода – 4,3 га, местоположение – 700м. от здания общежития ГПТУ на юго-восток).

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1. Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения.

Расчетные расходы сточных вод на планируемый срок и первый этап развития:

Расчетный срок: 4,5-5 тыс.м³

Прогнозный срок: 5-5,5 тыс.м³