Приложение № 6

к конкурсной документации по

проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капиталь

ному ремонту многоквартирных

домов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание на выполнение работ

ЛОТ №1 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул. Промышленная, 52

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме по ул. Промышленная д. 52 п. Светлый |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Раздел 1. Замена розлива отопления |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,45 | ТЕРр65-01-3 |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 2 | ТЕРр66-26-2 |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 3,45 | ТЕР16-04-002-06 |  |  |  |  |
| 4 | Труба армированная полипропиленовая d=63 мм | м | 345 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 5 | Тройник ПП 63х25х63 мм | шт | 52 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 6 | Тройник ПП 63х20х63 мм | шт | 12 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 7 | Тройник ПП 63х63х63 мм | шт | 10 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 8 | Уголок ПП 63 мм | шт | 20 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 2 | ТЕР16-05-001-02 |  |  |  |  |
| 10 | Задвижка чугунная Ф50 мм | шт | 2 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 11 | Фланцы стальные Ф50 мм | шт | 4 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 12 | Буртик d=63 мм | шт | 4 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 13 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1 м3 изоляции | 3 | ТЕР26-01-008-01 |  |  |  |  |
| 14 | Утеплитель "Изолон" | м2 | 120 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 15 | Скотч | шт | 4 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена стояков отопления |  |  |  |
| 16 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 15,5 | ТЕРр65-01-1 |  |  |  |  |
| 17 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 15,5 | ТЕР16-03-001-03 |  |  |  |  |
| 18 | Труба армированная полипропиленовая d=25 мм | м | 1550 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 19 | Муфта соединительная d=25 мм | шт | 300 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 20 | МКРНР d=25 1/2 мм | шт | 624 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 21 | Уголок ПП d=25 L90 мм | шт | 624 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 22 | Тройник ПП d=25х20х25 мм | шт | 624 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 23 | Кран шаровой d=25 мм | шт | 624 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 24 | Держатели металлические размером 3/4 | шт | 830 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| Раздел 3. Замена стояка отопления (полотенцесушитель) |  |  |  |
| 25 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 5 | ТЕРр65-01-1 |  |  |  |  |
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 5 | ТЕР16-03-001-02 |  |  |  |  |
| 27 | Труба армированная полипропиленовая d=20 мм | м | 500 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 28 | Уголок ПП d=20 L90 мм | шт | 624 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 29 | Муфта соединительная d=20 мм | шт | 250 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 30 | Кран шаровой d=20 мм | шт | 52 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| Раздел 4. Установка отопительных приборов в подъездах |  |  |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,5 | ТЕР16-03-001-03 |  |  |  |  |
| 32 | Труба армированная полипропиленовая d=25 мм | м | 50 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 33 | Муфта соединительная d=25 мм | шт | 25 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 34 | Уголок ПП d=25 L90 мм | шт | 18 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 35 | Тройник ПП d=25х20х25 мм | шт | 18 | Калькуляция цены |  |  |  |  |
| 36 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1152 | ТЕР18-03-001-01 |  |  |  |  |
| 37 | Установка радиаторов чугунных | секции | 72 | Калькуляция цены |  |  |  |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

| на | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирном доме по ул. Промышленная д. 52 п. Светлый |
| --- | --- |

# Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 					3094123,00 руб.

# Средства  на оплату труда 				  450735,00 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Замена розлива отопления |
| 1 | ТЕРр65-01-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-3 115 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,57; ЭМ=4,1; ЗПМ=8,57; МАТ=3,34 НР (19182 руб.): 74% от ФОТ (25922 руб.) СП (12961 руб.): 50% от ФОТ (25922 руб.) | 100 м трубопровода | 3,45 | 6809,64 | 6499,92 | 76,59 | 30,85 | 23493 | 22425 | 264 | 106 | 76,38 | 263,51 | 0,26 | 0,9 |
| 2 | ТЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр66-26-2 118 Наружные инженерные сети ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=4,13 НР (176 руб.): 74% от ФОТ (238 руб.) СП (119 руб.): 50% от ФОТ (238 руб.) | 1 задвижка | 2 | 148,99 | 103,25 | 45,74 |  | 298 | 207 | 91 |  | 1,14 | 2,28 |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм 3 223,21 = 5 969,45 - 9,46 x 290,30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 41 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=2,78 НР (82205 руб.): 128% от ФОТ (64223 руб.) СП (53305 руб.): 83% от ФОТ (64223 руб.) | 100 м трубопровода | 3,45 | 21007,61 | 14115,34 | 6625,72 | 1906,23 | 72476 | 48698 | 22859 | 6576 | 141,52 | 488,24 | 13,46 | 46,44 |
| 4 | Калькуляция цены | Труба армированная полипропиленовая d=63 мм | м | 345 | 441 |  |  |  | 152145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калькуляция цены | Тройник ПП 63х25х63 мм | шт | 52 | 215,6 |  |  |  | 11211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляция цены | Тройник ПП 63х20х63 мм | шт | 12 | 149,21 |  |  |  | 1791 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калькуляция цены | Тройник ПП 63х63х63 мм | шт | 10 | 216,35 |  |  |  | 2164 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калькуляция цены | Уголок ПП 63 мм | шт | 20 | 148,46 |  |  |  | 2969 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 40 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=3,89 НР (412 руб.): 128% от ФОТ (322 руб.) СП (267 руб.): 83% от ФОТ (322 руб.) | 1 шт. | 2 | 521,15 | 139,87 | 22,58 |  | 1042 | 280 | 45 |  | 1,47 | 2,94 |  |  |
| 10 | Калькуляция цены | Задвижка чугунная Ф50 мм | шт | 2 | 2437,66 |  |  |  | 4875 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Калькуляция цены | Фланцы стальные Ф50 мм | шт | 4 | 173,08 |  |  |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Калькуляция цены | Буртик d=63 мм | шт | 4 | 166,36 |  |  |  | 665 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР26-01-008-01 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-008-01 66 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,78; МАТ=3,05 НР (33299 руб.): 100% от ФОТ (33299 руб.) СП (23309 руб.): 70% от ФОТ (33299 руб.) | 1 м3 изоляции | 3 | 11682,34 | 9651,94 | 373,18 |  | 35047 | 28956 | 1120 |  | 94,2 | 282,6 |  |  |
| 14 | Калькуляция цены | Утеплитель "Изолон" | м2 | 120 | 95 |  |  |  | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Калькуляция цены | Скотч | шт | 4 | 15 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Замена стояков отопления |
| 16 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-1 117 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,78; МАТ=3,4 НР (40034 руб.): 74% от ФОТ (54100 руб.) СП (27050 руб.): 50% от ФОТ (54100 руб.) | 100 м трубопровода | 15,5 | 3177,47 | 3021,81 | 35,4 | 12,2 | 49251 | 46838 | 549 | 189 | 34,66 | 537,23 | 0,1 | 1,55 |
| 17 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм 1 302,54 = 8 319,69 - 97,8 x 71,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 42 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=2,73 НР (234026 руб.): 128% от ФОТ (182833 руб.) СП (151751 руб.): 83% от ФОТ (182833 руб.) | 100 м трубопровода | 15,5 | 10709,84 | 10246,26 | 250,26 | 9,92 | 166003 | 158817 | 3879 | 154 | 100 | 1550 | 0,07 | 1,09 |
| 18 | Калькуляция цены | Труба армированная полипропиленовая d=25 мм | м | 1550 | 158,3 |  |  |  | 245365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Калькуляция цены | Муфта соединительная d=25 мм | шт | 300 | 34,22 |  |  |  | 10266 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Калькуляция цены | МКРНР d=25 1/2 мм | шт | 624 | 254,1 |  |  |  | 158558 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Калькуляция цены | Уголок ПП d=25 L90 мм | шт | 624 | 49,47 |  |  |  | 30869 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калькуляция цены | Тройник ПП d=25х20х25 мм | шт | 624 | 98,92 |  |  |  | 61726 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Калькуляция цены | Кран шаровой d=25 мм | шт | 624 | 419,27 |  |  |  | 261624 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Калькуляция цены | Держатели металлические размером 3/4 | шт | 830 | 38,43 |  |  |  | 31897 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Замена стояка отопления (полотенцесушитель) |
| 25 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-01-1 117 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,78; МАТ=3,4 НР (12914 руб.): 74% от ФОТ (17451 руб.) СП (8726 руб.): 50% от ФОТ (17451 руб.) | 100 м трубопровода | 5 | 3177,47 | 3021,81 | 35,4 | 12,2 | 15887 | 15109 | 177 | 61 | 34,66 | 173,3 | 0,1 | 0,5 |
| 26 | ТЕР16-03-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм 1 418,45 = 6 763,13 - 95,8 x 55,79 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-02 42 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=2,73 НР (83789 руб.): 128% от ФОТ (65460 руб.) СП (54332 руб.): 83% от ФОТ (65460 руб.) | 100 м трубопровода | 5 | 11801,68 | 11373,35 | 246,95 | 9,92 | 59008 | 56867 | 1235 | 50 | 111 | 555 | 0,07 | 0,35 |
| 27 | Калькуляция цены | Труба армированная полипропиленовая d=20 мм | м | 500 | 121,76 |  |  |  | 60880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Калькуляция цены | Уголок ПП d=20 L90 мм | шт | 624 | 43,64 |  |  |  | 27231 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Калькуляция цены | Муфта соединительная d=20 мм | шт | 250 | 34,22 |  |  |  | 8555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Калькуляция цены | Кран шаровой d=20 мм | шт | 52 | 355,11 |  |  |  | 18466 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Установка отопительных приборов в подъездах |
| 31 | ТЕР16-03-001-03 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм 1 302,54 = 8 319,69 - 97,8 x 71,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-03-001-03 42 Трубопроводы внутренние металло-полимерные ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=2,73 НР (7548 руб.): 128% от ФОТ (5897 руб.) СП (4895 руб.): 83% от ФОТ (5897 руб.) | 100 м трубопровода | 0,5 | 10709,84 | 10246,26 | 250,26 | 9,92 | 5355 | 5123 | 125 | 5 | 100 | 50 | 0,07 | 0,04 |
| 32 | Калькуляция цены | Труба армированная полипропиленовая d=25 мм | м | 50 | 158,3 |  |  |  | 7915 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Калькуляция цены | Муфта соединительная d=25 мм | шт | 25 | 34,22 |  |  |  | 856 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Калькуляция цены | Уголок ПП d=25 L90 мм | шт | 18 | 49,47 |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Калькуляция цены | Тройник ПП d=25х20х25 мм | шт | 18 | 98,92 |  |  |  | 1781 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных 2 545,03 = 38 985,03 - 100 x 364,40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 47 Отопление ОЗП=8,78; ЭМ=4,81; ЗПМ=8,78; МАТ=5,45 НР (1268 руб.): 128% от ФОТ (991 руб.) СП (823 руб.): 83% от ФОТ (991 руб.) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,1152 | 16274,03 | 7118,39 | 2226,02 | 333,9 | 1875 | 820 | 256 | 38 | 75,7 | 8,72 | 2,72 | 0,31 |
| 37 | Калькуляция цены | Установка радиаторов чугунных | секции | 72 | 456 |  |  |  | 32832 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 1577418 | 384140 | 30600 | 7179 |  | 3913,82 |  | 51,18 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 1642690 | 441761 | 38251 | 8974 |  | 4500,9 |  | 63,98 |
| Накладные расходы | 514853 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 337537 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 222402 |  |  |  |  | 1120,15 |  | 3,69 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) | 647 |  |  |  |  | 2,62 |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 2164293 |  |  |  |  | 3053,14 |  | 60,29 |
| Теплоизоляционные работы | 107738 |  |  |  |  | 324,99 |  |  |
| Итого | 2495080 |  |  |  |  | 4500,9 |  | 63,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 1162678 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 38251 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 450735 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 514853 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 337537 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 44911 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2539991 |  |  |  |  |  |  |  |
| Госэкспертиза 1% | 25400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2565391 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметной документации 1% | 25654 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 2591045 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 1,2% | 31093 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 2622138 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 471985 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3094123 |  |  |  |  | 4500,9 |  | 63,98 |

ЛОТ №2 – выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул. Советская, 14

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме по ул. Советская д. 14 п. Светлый |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия кровли | 7,51 | ТЕРр58-17-3 |  |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 7,51 | ТЕРр58-01-1 |  |
| 3 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 1 | ТЕРр54-03-1 |  |
| 4 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных зданий 3-х и более этажных | 10 м3 строительного объема | 2,8 | ТЕР46-06-001-03 |  |
| 5 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных зданий 3-х и более этажных | 10 м3 строительного объема | 0,95 | ТЕР46-06-001-03 |  |
| 6 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,02 | ТЕРр56-01-2 |  |
| 7 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,075 | ТЕР06-01-013-01 |  |
| 8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,075 | ТЕР06-01-013-02 |  |
| 9 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0,6 | ТЕРр58-05-3 |  |
| 10 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,7 | ТЕРр58-05-5 |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 11 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 7,51 | ТЕР09-04-002-01 |  |
| 12 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6 | т | 5 | Калькуляция цены |  |
| 13 | Комплект крепящих деталей | компл. | 130 | Калькуляция цены |  |
| 14 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 7,51 | ТЕРр58-12-2 |  |
| 15 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,51 | ТЕР12-01-015-03 |  |
| 16 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 18,16 | ТЕР26-02-018-02 |  |
| 17 | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ЛЮКС" для древесины | кг | 375,2 | Калькуляция цены |  |
| 18 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 1,91 | ТЕРр58-20-2 |  |
| 19 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм | 1 км трубопровода | 0,256 | ТЕР23-01-003-01 |  |
| 20 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 2,8 | ТЕР26-01-009-01 |  |
| 21 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) | 1 т конструкций | 0,545 | ТЕРм38-01-006-07 |  |
| 22 | Сталь окрашенная листовая толщиной: 0,5 мм | т | 0,545 | Калькуляция цены |  |
| 23 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм | 10 узлов | 0,6 | ТЕР20-02-013-06 |  |
| 24 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 8 | ТЕР12-01-011-01 |  |
| 25 | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 потолка | 0,87 | ТЕР10-01-022-01 |  |
| 26 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,87 | ТЕР15-04-024-02 |  |
| 27 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | ТЕР10-01-003-01 |  |
| 28 | Петля накладная | шт | 8 | Калькуляция цены |  |
| 29 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,078 | ТЕР10-01-027-01 |  |
| 30 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 1,65 | ТЕР12-01-010-01 |  |
| 31 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,65 | ТЕР12-01-012-01 |  |
| 32 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,76 | ТЕРр58-10-1 |  |
| 33 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,08 | ТЕРр58-10-6 |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши по адресу ул. Советская д. 14 п. Светлый

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость            		                     1946461,00 руб.

Строительных работ                                               1487580,00 руб.

Монтажных работ                                                       82033,00 руб.

# Средства  на оплату труда 	 	                       213370,00 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-17-3 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (14307 руб.): 83% от ФОТ (17237 руб.) СП (11204 руб.): 65% от ФОТ (17237 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 7,51 | 2001,54 | 1995,78 | 5,76 |  | 15032 | 14989 | 43 |  | 24,39 | 183,17 |  |  |
| 2 | ТЕРр58-01-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-01-1 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (9562 руб.): 83% от ФОТ (11521 руб.) СП (7489 руб.): 65% от ФОТ (11521 руб.) | 100 м2 кровли | 7,51 | 1478,37 | 1263,18 | 215,19 | 65,15 | 11103 | 9487 | 1616 | 489 | 15,16 | 113,85 | 0,46 | 3,45 |
| 3 | ТЕРр54-03-1 | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр54-03-1 104 Перекрытия ОЗП=8,78; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,78; МАТ=4,3 НР (2340 руб.): 85% от ФОТ (2753 руб.) СП (2202 руб.): 80% от ФОТ (2753 руб.) | 100 м2 подшивки | 1 | 2415,48 | 2288,95 | 126,53 | 97,37 | 2415 | 2289 | 126 | 97 | 28,87 | 28,87 | 0,8 | 0,8 |
| 4 | ТЕР46-06-001-03 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных зданий 3-х и более этажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-06-001-03 99 Разборка деревянных перегородок,деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78 НР (5783 руб.): 110% от ФОТ (5257 руб.) СП (3680 руб.): 70% от ФОТ (5257 руб.) | 10 м3 строительного объема | 2,8 | 2471,52 | 1342,9 | 1128,62 | 266,39 | 6920 | 3760 | 3160 | 746 | 15,01 | 42,03 | 2,2 | 6,16 |
| 5 | ТЕР46-06-001-03 | Разборка надземной части с сохранением годных материалов кирпичных зданий 3-х и более этажных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-06-001-03 99 Разборка деревянных перегородок,деревянных элементов перекрытий, деревянных полов, деревянных заполнений проемов ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78 НР (1961 руб.): 110% от ФОТ (1783 руб.) СП (1248 руб.): 70% от ФОТ (1783 руб.) | 10 м3 строительного объема | 0,95 | 2471,52 | 1342,9 | 1128,62 | 266,39 | 2348 | 1276 | 1072 | 253 | 15,01 | 14,26 | 2,2 | 2,09 |
| 6 | ТЕРр56-01-2 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-01-2 106 Проемы ОЗП=8,78; ЭМ=4,3; ЗПМ=8,78; МАТ=3,45 НР (599 руб.): 82% от ФОТ (730 руб.) СП (453 руб.): 62% от ФОТ (730 руб.) | 100 коробок | 0,02 | 32705,3 | 31288,41 | 1416,89 | 393,52 | 654 | 626 | 28 | 8 | 382,36 | 7,65 | 3,62 | 0,07 |
| 7 | ТЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-01 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,78; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,78; МАТ=4,48 НР (391 руб.): 105% от ФОТ (372 руб.) СП (242 руб.): 65% от ФОТ (372 руб.) | 100 м2 подливки под оборудование | 0,075 | 11825,97 | 4304,83 | 75,6 | 11,33 | 887 | 323 | 6 | 1 | 45,78 | 3,43 | 0,08 | 0,01 |
| 8 | ТЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-013-02 9 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные ОЗП=8,78; ЭМ=4,56; ЗПМ=8,78; МАТ=4,48 НР (111 руб.): 105% от ФОТ (106 руб.) СП (69 руб.): 65% от ФОТ (106 руб.) | 100 м2 подливки под оборудование | 0,075 | 4765,48 | 1229,99 | 34,15 | 5,71 | 357 | 92 | 3 |  | 13,08 | 0,98 | 0,04 |  |
| 9 | ТЕРр58-05-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-05-3 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (7691 руб.): 83% от ФОТ (9266 руб.) СП (6023 руб.): 65% от ФОТ (9266 руб.) | 100 м | 0,6 | 43391 | 13428,31 | 167,92 |  | 26035 | 8057 | 101 |  | 150,09 | 90,05 |  |  |
| 10 | ТЕРр58-05-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-05-5 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (9577 руб.): 83% от ФОТ (11539 руб.) СП (7500 руб.): 65% от ФОТ (11539 руб.) | 100 м | 0,7 | 30155,74 | 14333,7 | 325,87 |  | 21109 | 10034 | 228 |  | 160,21 | 112,15 |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 11 | ТЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 15 Строительные металлические конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,22 НР (28637 руб.): 90% от ФОТ (31819 руб.) СП (27046 руб.): 85% от ФОТ (31819 руб.) | 100 м2 покрытия | 7,51 | 6552,05 | 3257,2 | 2560,19 | 392,82 | 49206 | 24462 | 19227 | 2950 | 35,5 | 266,61 | 2,61 | 19,6 |
| 12 | Калькуляция цены | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,6 | т | 5 | 90947,85 |  |  |  | 454739 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Калькуляция цены | Комплект крепящих деталей | компл. | 130 | 166,65 |  |  |  | 21665 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (13056 руб.): 83% от ФОТ (15730 руб.) СП (10225 руб.): 65% от ФОТ (15730 руб.) | 100 м2 | 7,51 | 9593,2 | 1778,92 | 148,08 | 38,98 | 72045 | 13360 | 1112 | 293 | 21,35 | 160,34 | 0,32 | 2,4 |
| 15 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86 НР (7662 руб.): 120% от ФОТ (6385 руб.) СП (4150 руб.): 65% от ФОТ (6385 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 7,51 | 4552,3 | 719,35 | 159,5 | 18,44 | 34188 | 5402 | 1198 | 138 | 7,84 | 58,88 | 0,13 | 0,98 |
| 16 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-02 66 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,78; МАТ=3,05 НР (18531 руб.): 100% от ФОТ (18531 руб.) СП (12972 руб.): 70% от ФОТ (18531 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 18,16 | 1251,15 | 875,37 | 369,77 | 10,98 | 22721 | 15897 | 6715 | 199 | 8,87 | 161,08 | 0,09 | 1,63 |
| 17 | Калькуляция цены | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС-ЛЮКС" для древесины | кг | 375,2 | 106,95 |  |  |  | 40128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр58-20-2 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-2 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (10345 руб.): 83% от ФОТ (12464 руб.) СП (8102 руб.): 65% от ФОТ (12464 руб.) | 100 м | 1,91 | 24306,83 | 5656,16 | 53,45 | 17,03 | 46426 | 10803 | 102 | 33 | 63,22 | 120,75 | 0,14 | 0,27 |
| 19 | ТЕР23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-003-01 60 Укладка труб асбестоцементных наружных ОЗП=8,78; ЭМ=4,32; ЗПМ=8,78; МАТ=4,69 НР (11170 руб.): 130% от ФОТ (8592 руб.) СП (7647 руб.): 89% от ФОТ (8592 руб.) | 1 км трубопровода | 0,256 | 243286,38 | 29123,61 | 478,4 | 55,23 | 62281 | 7456 | 122 | 14 | 306 | 78,34 | 0,39 | 0,1 |
| 20 | ТЕР26-01-009-01 | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-009-01 66 Теплоизоляционные работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,78; МАТ=3,05 НР (6219 руб.): 100% от ФОТ (6219 руб.) СП (4353 руб.): 70% от ФОТ (6219 руб.) | 1 м3 изоляции | 2,8 | 6631,88 | 1931,42 | 292,75 |  | 18569 | 5408 | 820 |  | 18,85 | 52,78 |  |  |
| 21 | ТЕРм38-01-006-07 | Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) 5 909,98 = 14 310,87 - 1,064 x 7 895,57 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм38-01-006-07 156 Изготовление технологических металлоконструкций ОЗП=8,78; ЭМ=4,54; ЗПМ=8,78; МАТ=4,23 НР (8094 руб.): 66% от ФОТ (12263 руб.) СП (7971 руб.): 65% от ФОТ (12263 руб.) | 1 т конструкций | 0,545 | 35897,02 | 19145,32 | 14297,5 | 387,55 | 19564 | 10434 | 7792 | 211 | 194 | 105,73 | 3,5 | 1,91 |
| 22 | Калькуляция цены | Сталь окрашенная листовая толщиной: 0,5 мм | т | 0,545 | 78698,33 |  |  |  | 42891 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР20-02-013-06 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 1250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-013-06 50 Вентиляция и кондиционирование ОЗП=8,78; ЭМ=4,31; ЗПМ=8,78; МАТ=4,35 НР (5290 руб.): 128% от ФОТ (4133 руб.) СП (3430 руб.): 83% от ФОТ (4133 руб.) | 10 узлов | 0,6 | 7784,75 | 5978,3 | 170,76 | 9,92 | 4671 | 3587 | 102 | 6 | 66,82 | 40,09 | 0,07 | 0,04 |
| 24 | ТЕР12-01-011-01 | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86 НР (1907 руб.): 120% от ФОТ (1589 руб.) СП (1033 руб.): 65% от ФОТ (1589 руб.) | 1 колпак | 8 | 2086,51 | 172,7 | 4,62 |  | 16692 | 1382 | 37 |  | 1,93 | 15,44 |  |  |
| 25 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,5; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15 НР (6169 руб.): 118% от ФОТ (5228 руб.) СП (3294 руб.): 63% от ФОТ (5228 руб.) | 100 м2 потолка | 0,87 | 25101,13 | 5194,69 | 322,88 | 28,36 | 21838 | 4519 | 281 | 25 | 57,33 | 49,88 | 0,2 | 0,17 |
| 26 | ТЕР15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-02 36 Внутренние отделочные работы- малярные и обойные работы, отделочные декоративные покрытия, стекольные, штукатурные работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,63; ЗПМ=8,78; МАТ=4,39 НР (3140 руб.): 105% от ФОТ (2990 руб.) СП (1645 руб.): 55% от ФОТ (2990 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,87 | 7955,5 | 2987,4 | 25,97 | 1,23 | 6921 | 2599 | 23 | 1 | 32,56 | 28,33 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 16 Деревянные конструкции ОЗП=8,78; ЭМ=4,5; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15 НР (1656 руб.): 118% от ФОТ (1403 руб.) СП (884 руб.): 63% от ФОТ (1403 руб.) | 1 слуховое окно | 2 | 2122,37 | 593,18 | 114,66 | 15,54 | 4245 | 1186 | 229 | 31 | 6,63 | 13,26 | 0,11 | 0,22 |
| 28 | Калькуляция цены | Петля накладная | шт | 8 | 69,26 |  |  |  | 554 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР10-01-027-01 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-027-01 17 Оконные и дверные проемы ОЗП=8,78; ЭМ=4,55; ЗПМ=8,78; МАТ=4,15 НР (1987 руб.): 118% от ФОТ (1684 руб.) СП (1061 руб.): 63% от ФОТ (1684 руб.) | 100 м2 проемов | 0,078 | 215159,8 | 17734,81 | 4834,28 | 961,59 | 16782 | 1383 | 377 | 75 | 188,6 | 14,71 | 6,79 | 0,53 |
| 30 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86 НР (23040 руб.): 120% от ФОТ (19200 руб.) СП (12480 руб.): 65% от ФОТ (19200 руб.) | 100 м2 покрытия | 1,65 | 49969,05 | 10087,52 | 120,25 | 28,36 | 82449 | 16644 | 198 | 47 | 112,75 | 186,04 | 0,2 | 0,33 |
| 31 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 28 Кровля (обделки, мелкие покрытия, утепление, пароизоляция, стяжки асфальтобетонные) ОЗП=8,78; ЭМ=4,4; ЗПМ=8,78; МАТ=3,86 НР (1512 руб.): 120% от ФОТ (1260 руб.) СП (819 руб.): 65% от ФОТ (1260 руб.) | 100 м ограждения | 1,65 | 14186,95 | 619,6 | 277,6 | 41,09 | 23408 | 1022 | 458 | 68 | 6,67 | 11,01 | 0,29 | 0,48 |
| 32 | ТЕРр58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (2388 руб.): 83% от ФОТ (2877 руб.) СП (1870 руб.): 65% от ФОТ (2877 руб.) | 100 м | 0,76 | 35059,4 | 3292,41 | 63,84 |  | 26645 | 2502 | 49 |  | 36,8 | 27,97 |  |  |
| 33 | ТЕРр58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 108 Крыша, кровля ОЗП=8,78; ЭМ=4,68; ЗПМ=8,78; МАТ=4,31 НР (363 руб.): 83% от ФОТ (437 руб.) СП (284 руб.): 65% от ФОТ (437 руб.) | 100 шт. | 0,08 | 38089,23 | 4750,77 | 39,27 |  | 3047 | 380 | 3 |  | 53,1 | 4,25 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 1178535 | 179359 | 45228 | 5685 |  | 1991,93 |  | 41,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 1216748 | 206262 | 56538 | 7108 |  | 1991,93 |  | 41,25 |
| Накладные расходы | 203490 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 149375 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 1487580 |  |  |  |  | 1886,2 |  | 39,34 |
| Итого Монтажные работы | 82033 |  |  |  |  | 105,73 |  | 1,91 |
| Итого | 1569613 |  |  |  |  | 1991,93 |  | 41,25 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 953948 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 56538 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 213370 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 203490 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 149375 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 28253 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1597866 |  |  |  |  |  |  |  |
| Госэкспертиза 1% | 15979 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1613845 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметной документации 1% | 16138 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1629983 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 1,2% | 19560 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 1649543 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 296918 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1946461 |  |  |  |  | 1991,93 |  | 41,25 |

ЛОТ №3 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул. Советская, 16

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме по ул. Советская д. 16 п. Светлый |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2 | ТЕРр67-03-1 |  |
| 2 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 1 | ТЕРр67-01-1 |  |
| 3 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 2 | ТЕРм08-02-411-01 |  |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1 | ТЕРм08-02-412-02 |  |
| 5 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 1,5 | ТЕРм08-02-412-03 |  |
| 6 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 | 100 м трассы | 1,5 | ТЕРм08-02-404-03 |  |
| 7 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | м | 150 | ТСЦ-501-0647 |  |
| 8 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х70 мм2 | 100 м трассы | 1 | ТЕРм08-02-404-04 |  |
| 9 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | м | 100 | ТСЦ-501-0648 |  |
| 10 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-591-01 |  |
| 11 | Выключатель 1-кл. | шт | 4 | Калькуляция цены |  |
| 12 | Патрон подвесной | 100 шт. | 0,24 | ТЕРм08-03-592-02 |  |
| 13 | Патрон настенный | шт | 24 | Калькуляция цены |  |
| 14 | Лампочка | шт | 24 | Калькуляция цены |  |
| 15 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-03-599-12 |  |
| 16 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А (ГРЩ-0,4кВ) | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-524-09 |  |
| 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,015 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| 19 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,4 | ТЕРм08-02-471-01 |  |
| 20 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,16 | ТЕРм08-02-472-07 |  |
| 21 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,16 | ТЕРм08-02-472-02 |  |
| 22 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 0,8 | ТЕРм08-02-472-11 |  |
| 23 | Демонтаж электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 | ТЕРр67-04-6 |  |
| 24 | Сталь угловая 50*50*5 | тн | 0,04 | Калькуляция цены |  |
| 25 | Сталь полосовая 50*4 | тн | 0,024 | Калькуляция цены |  |
| 26 | Щиток осветительный 50А | шт | 20 | Калькуляция цены |  |
| 27 | Автомат двухполюсной 25А | шт | 80 | Калькуляция цены |  |
| 28 | ВРУ-1-21-10 УХЛ4 | шт | 1 | Калькуляция цены |  |
| 29 | Провод СИП4 4х16 мм2 | м | 250 | Калькуляция цены |  |
| 30 | Провод СИП2 2х16 мм2 | м | 150 | Калькуляция цены |  |
| 31 | Зажим ответвительный изолированный к СИП4 4х16 мм2 | шт | 300 | Калькуляция цены |  |
| 32 | Провод медный гибкий (внутреннее подъездное освещение) 2х4 мм2 | м | 200 | Калькуляция цены |  |
| 33 | Металлорукав Д15 | м | 150 | Калькуляция цены |  |
| 34 | Металлорукав Д25 | м | 250 | Калькуляция цены |  |
| 35 | Кабель канал S=20 мм | м | 300 | Калькуляция цены |  |
| 36 | Кабель канал s=40 мм | м | 200 | Калькуляция цены |  |
| 37 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 4 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
| 38 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 | ТЕРп01-11-011-01 |  |
| 39 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 4 | ТЕРп01-11-010-01 |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу ул. Советская д. 16 п. Светлый

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 					609620,00 руб.

Строительных работ                                                      759,00 руб.

Монтажных работ                                                    488322,00 руб.

Прочие                                                                           2609,00 руб.

# Средства  на оплату труда 				    33680,00 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | ТЕРр67-03-1 | Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-03-1 119 Электромонтажные работы(кроме демонтажных работ) ОЗП=8,78; ЭМ=4,44; ЗПМ=8,78; МАТ=3,95 НР (1545 руб.): 85% от ФОТ (1818 руб.) СП (1182 руб.): 65% от ФОТ (1818 руб.) | 100 м | 2 | 790,44 | 788,8 | 1,64 | 1,23 | 1581 | 1578 | 3 | 2 | 9,64 | 19,28 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-01-1 119 Электромонтажные работы(кроме демонтажных работ) ОЗП=8,78; ЭМ=4,44; ЗПМ=8,78; МАТ=3,95 НР (203 руб.): 85% от ФОТ (239 руб.) СП (155 руб.): 65% от ФОТ (239 руб.) | 100 м | 1 | 207,82 | 207,82 |  |  | 208 | 208 |  |  | 2,54 | 2,54 |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-411-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (7556 руб.): 95% от ФОТ (7954 руб.) СП (5170 руб.): 65% от ФОТ (7954 руб.) | 100 м | 2 | 20657,09 | 3424,46 | 1052,21 | 31,17 | 41314 | 6849 | 2104 | 62 | 34,7 | 69,4 | 0,22 | 0,44 |
| 4 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (731 руб.): 95% от ФОТ (769 руб.) СП (500 руб.): 65% от ФОТ (769 руб.) | 100 м | 1 | 3315,68 | 665,17 | 25,47 | 2,81 | 3316 | 665 | 25 | 3 | 6,74 | 6,74 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (1283 руб.): 95% от ФОТ (1350 руб.) СП (878 руб.): 65% от ФОТ (1350 руб.) | 100 м | 1,5 | 3533,8 | 775,71 | 50,9 | 5,71 | 5301 | 1164 | 76 | 9 | 7,86 | 11,79 | 0,04 | 0,06 |
| 6 | ТЕРм08-02-404-03 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (6913 руб.): 95% от ФОТ (7277 руб.) СП (4730 руб.): 65% от ФОТ (7277 руб.) | 100 м трассы | 1,5 | 6181,2 | 3157,99 | 1777,57 | 975,11 | 9272 | 4737 | 2666 | 1463 | 32 | 48 | 7,95 | 11,93 |
| 7 | ТСЦ-501-0647 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | м | 150 | 500 |  |  |  | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-02-404-04 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (6489 руб.): 95% от ФОТ (6831 руб.) СП (4440 руб.): 65% от ФОТ (6831 руб.) | 100 м трассы | 1 | 8406,37 | 4371,83 | 2777,27 | 1441,85 | 8406 | 4372 | 2777 | 1442 | 44,3 | 44,3 | 11,73 | 11,73 |
| 9 | ТСЦ-501-0648 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | м | 100 | 800 |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (180 руб.): 95% от ФОТ (189 руб.) СП (123 руб.): 65% от ФОТ (189 руб.) | 100 шт. | 0,04 | 5826,39 | 4109,74 | 103,09 | 4,21 | 233 | 164 | 4 |  | 39,5 | 1,58 | 0,03 |  |
| 11 | Калькуляция цены | Выключатель 1-кл. | шт | 4 | 35 |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм08-03-592-02 | Патрон подвесной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-592-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (1585 руб.): 95% от ФОТ (1668 руб.) СП (1084 руб.): 65% от ФОТ (1668 руб.) | 100 шт. | 0,24 | 14439,87 | 6024,13 | 236,11 | 18,44 | 3466 | 1446 | 57 | 4 | 57,9 | 13,9 | 0,13 | 0,03 |
| 13 | Калькуляция цены | Патрон настенный | шт | 24 | 25 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Калькуляция цены | Лампочка | шт | 24 | 35 |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-599-12 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-12 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (1564 руб.): 95% от ФОТ (1646 руб.) СП (1070 руб.): 65% от ФОТ (1646 руб.) | 1 шт. | 4 | 734,21 | 354,8 | 27,91 | 2,81 | 2937 | 1419 | 112 | 11 | 3,41 | 13,64 | 0,02 | 0,08 |
| 16 | ТЕРм08-03-524-09 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А (ГРЩ-0,4кВ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-524-08 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (740 руб.): 95% от ФОТ (779 руб.) СП (506 руб.): 65% от ФОТ (779 руб.) | 1 шт. | 1 | 3084,64 | 674,39 | 32,59 | 2,81 | 3085 | 674 | 33 | 3 | 6,39 | 6,39 | 0,02 | 0,02 |
| 17 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=8,78; ЗПМ=8,78; МАТ=2,82 НР (174 руб.): 80% от ФОТ (217 руб.) СП (98 руб.): 45% от ФОТ (217 руб.) | 100 м3 грунта | 0,015 | 12601,76 | 12601,76 |  |  | 189 | 189 |  |  | 154 | 2,31 |  |  |
| 18 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=8,78; ЗПМ=8,78; МАТ=2,82 НР (96 руб.): 80% от ФОТ (120 руб.) СП (54 руб.): 45% от ФОТ (120 руб.) | 100 м3 грунта | 0,015 | 6962,19 | 6962,19 |  |  | 104 | 104 |  |  | 88,5 | 1,33 |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (474 руб.): 95% от ФОТ (499 руб.) СП (324 руб.): 65% от ФОТ (499 руб.) | 10 шт. | 0,4 | 4733,38 | 1055,97 | 312,58 | 26,87 | 1893 | 422 | 125 | 11 | 10,7 | 4,28 | 0,19 | 0,08 |
| 20 | ТЕРм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-07 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (374 руб.): 95% от ФОТ (394 руб.) СП (256 руб.): 65% от ФОТ (394 руб.) | 100 м | 0,16 | 9544,86 | 2102,02 | 454 | 35,38 | 1527 | 336 | 73 | 6 | 21,3 | 3,41 | 0,25 | 0,04 |
| 21 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (292 руб.): 95% от ФОТ (307 руб.) СП (200 руб.): 65% от ФОТ (307 руб.) | 100 м | 0,16 | 6156,46 | 1638,17 | 406,49 | 31,17 | 985 | 262 | 65 | 5 | 16,6 | 2,66 | 0,22 | 0,04 |
| 22 | ТЕРм08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-11 129 Электроосвещение и электросиловое оборудование ОЗП=8,78; ЭМ=4,59; ЗПМ=8,78; МАТ=4,2 НР (310 руб.): 95% от ФОТ (326 руб.) СП (212 руб.): 65% от ФОТ (326 руб.) | 10 шт. | 0,8 | 432,74 | 354,27 | 35,34 | 1,4 | 346 | 283 | 28 | 1 | 3,59 | 2,87 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | ТЕРр67-04-6 | Демонтаж электросчетчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-04-6 119 Электромонтажные работы(кроме демонтажных работ) ОЗП=8,78; ЭМ=4,44; ЗПМ=8,78; МАТ=3,95 НР (22 руб.): 85% от ФОТ (26 руб.) СП (17 руб.): 65% от ФОТ (26 руб.) | 100 шт. | 0,01 | 2312,52 | 2301,15 | 11,37 | 8,52 | 23 | 23 |  |  | 25,72 | 0,26 | 0,07 |  |
| 24 | Калькуляция цены | Сталь угловая 50*50*5 | тн | 0,04 | 7844,54 |  |  |  | 314 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Калькуляция цены | Сталь полосовая 50*4 | тн | 0,024 | 7843,77 |  |  |  | 188 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Калькуляция цены | Щиток осветительный 50А | шт | 20 | 2558,4 |  |  |  | 51168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Калькуляция цены | Автомат двухполюсной 25А | шт | 80 | 120 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Калькуляция цены | ВРУ-1-21-10 УХЛ4 | шт | 1 | 11736,61 |  |  |  | 11737 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Калькуляция цены | Провод СИП4 4х16 мм2 | м | 250 | 70,14 |  |  |  | 17535 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Калькуляция цены | Провод СИП2 2х16 мм2 | м | 150 | 36,34 |  |  |  | 5451 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Калькуляция цены | Зажим ответвительный изолированный к СИП4 4х16 мм2 | шт | 300 | 133,6 |  |  |  | 40080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Калькуляция цены | Провод медный гибкий (внутреннее подъездное освещение) 2х4 мм2 | м | 200 | 56,3 |  |  |  | 11260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Калькуляция цены | Металлорукав Д15 | м | 150 | 30,34 |  |  |  | 4551 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Калькуляция цены | Металлорукав Д25 | м | 250 | 62,53 |  |  |  | 15633 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Калькуляция цены | Кабель канал S=20 мм | м | 300 | 35 |  |  |  | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Калькуляция цены | Кабель канал s=40 мм | м | 200 | 65 |  |  |  | 13000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 161 Пусконаладочные работы ОЗП=8,78 НР (161 руб.): 65% от ФОТ (247 руб.) СП (99 руб.): 40% от ФОТ (247 руб.) | 1 линия | 4 | 53,73 | 53,73 |  |  | 215 | 215 |  |  | 0,4 | 1,6 |  |  |
| 38 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-011-01 161 Пусконаладочные работы ОЗП=8,78 НР (64 руб.): 65% от ФОТ (99 руб.) СП (40 руб.): 40% от ФОТ (99 руб.) | 100 точек | 0,04 | 2149,34 | 2149,34 |  |  | 86 | 86 |  |  | 16 | 0,64 |  |  |
| 39 | ТЕРп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-01 161 Пусконаладочные работы ОЗП=8,78 НР (603 руб.): 65% от ФОТ (927 руб.) СП (371 руб.): 40% от ФОТ (927 руб.) | 1 измерение | 4 | 201,5 | 201,5 |  |  | 806 | 806 |  |  | 1,5 | 6 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 432890 | 26002 | 8148 | 3022 |  | 262,92 |  | 24,5 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 438827 | 29902 | 10185 | 3778 |  | 302,36 |  | 24,5 |
| Накладные расходы | 31356 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21507 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 759 |  |  |  |  | 4,19 |  |  |
| Итого Монтажные работы | 488322 |  |  |  |  | 288,69 |  | 24,5 |
| Итого Прочие затраты | 2609 |  |  |  |  | 9,48 |  |  |
| Итого | 491690 |  |  |  |  | 302,36 |  | 24,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 398740 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 10185 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 33680 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 31356 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 21507 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 489081 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 8803 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 497884 |  |  |  |  |  |  |  |
| Госэкспертиза 1% | 4979 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 502863 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление смет 1% | 5029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 507892 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (2 609) | 510501 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 1,2% | 6126 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 516627 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 92993 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 609620 |  |  |  |  | 302,36 |  | 24,5 |

ЛОТ №4 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул. Советская, 20

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме по ул. Советская д. 20 п. Светлый |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| 1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 2 | ТЕРр67-03-1 |  |
| 2 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м | 1 | ТЕРр67-01-1 |  |
| 3 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 2 | ТЕРм08-02-411-01 |  |
| 4 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1 | ТЕРм08-02-412-02 |  |
| 5 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 1,5 | ТЕРм08-02-412-03 |  |
| 6 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х35 мм2 | 100 м трассы | 1,5 | ТЕРм08-02-404-03 |  |
| 7 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2 | м | 150 | ТСЦ-501-0647 |  |
| 8 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение до 4х70 мм2 | 100 м трассы | 1 | ТЕРм08-02-404-04 |  |
| 9 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 | м | 100 | ТСЦ-501-0648 |  |
| 10 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,04 | ТЕРм08-03-591-01 |  |
| 11 | Выключатель 1-кл. | шт | 4 | Калькуляция цены |  |
| 12 | Патрон подвесной | 100 шт. | 0,24 | ТЕРм08-03-592-02 |  |
| 13 | Патрон настенный | шт | 24 | Калькуляция цены |  |
| 14 | Лампочка | шт | 24 | Калькуляция цены |  |
| 15 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4 | ТЕРм08-03-599-12 |  |
| 16 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 400 А (ГРЩ-0,4кВ) | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-524-09 |  |
| 17 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,015 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 18 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,015 | ТЕР01-02-061-01 |  |
| 19 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,4 | ТЕРм08-02-471-01 |  |
| 20 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,16 | ТЕРм08-02-472-07 |  |
| 21 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,16 | ТЕРм08-02-472-02 |  |
| 22 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 0,8 | ТЕРм08-02-472-11 |  |
| 23 | Демонтаж электросчетчиков | 100 шт. | 0,01 | ТЕРр67-04-6 |  |
| 24 | Сталь угловая 50*50*5 | тн | 0,04 | Калькуляция цены |  |
| 25 | Сталь полосовая 50*4 | тн | 0,024 | Калькуляция цены |  |
| 26 | Щиток осветительный 50А | шт | 20 | Калькуляция цены |  |
| 27 | Автомат двухполюсной 25А | шт | 80 | Калькуляция цены |  |
| 28 | ВРУ-1-21-10 УХЛ4 | шт | 1 | Калькуляция цены |  |
| 29 | Провод СИП4 4х16 мм2 | м | 250 | Калькуляция цены |  |
| 30 | Провод СИП2 2х16 мм2 | м | 150 | Калькуляция цены |  |
| 31 | Зажим ответвительный изолированный к СИП4 4х16 мм2 | шт | 300 | Калькуляция цены |  |
| 32 | Провод медный гибкий (внутреннее подъездное освещение) 2х4 мм2 | м | 200 | Калькуляция цены |  |
| 33 | Металлорукав Д15 | м | 150 | Калькуляция цены |  |
| 34 | Металлорукав Д25 | м | 250 | Калькуляция цены |  |
| 35 | Кабель канал S=20 мм | м | 300 | Калькуляция цены |  |
| 36 | Кабель канал s=40 мм | м | 200 | Калькуляция цены |  |
| 37 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 4 | ТЕРп01-11-028-01 |  |
| 38 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,04 | ТЕРп01-11-011-01 |  |
| 39 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 4 | ТЕРп01-11-010-01 |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

| на | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме по ул. Советская д. 20 п. Светлый |
| --- | --- |

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 					609620,00 руб.

Строительных работ                                                      759,00 руб.

Монтажных работ                                                    488322,00 руб.

Прочие                                                                           2609,00 руб.

# Средства  на оплату труда 				    33680,00 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | ФЕР16-06-002-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм 110,03 = 3 976,36 - 0,05 x 86,40 - 0,03 x 111,99 - 12,4 x 8,52 - 1 x 56,00 - 1 x 1 875,00 - 2 x 404,20 - 1 x 1 013,60 | 1 узел | 2 | 740,16 | 697,76 | 11,81 -0,05 | 30,59 | 1480,33 | 1395,52 | 23,62 -0,09 | 61,19 | 10,07 20,14 | 0,08 0,16 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 1480,33 | 1395,52 | 23,62 -0,09 | 61,19 | 20,14 | 0,16 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 1689,65 | 1604,85 | 23,61 -0,10 | 61,19 | 20,14 | 0,16 |
| Накладные расходы | 1737,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1132,15 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Сантехнические работы : |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 4559,55 |  |  |  | 20,14 | 0,16 |
| Итого | 4559,55 |  |  |  | 20,14 | 0,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 61,19 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 23,61 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1604,75 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1737,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1132,15 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Сантехнические работы | 4559,55 |  |  |  | 20,14 | 0,16 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 2 | ФЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 2 | 83,90 | 78,08 |  | 5,82 | 167,79 | 156,16 |  | 11,63 | 1,03 2,06 |  |
| 3 | ФЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм 38,24 = 47,83 - 0,11 x 87,17 | 1 шт. | 2 | 256,22 | 206,36 | -5,85 | 49,86 | 512,44 | 412,71 | -11,70 | 99,73 | 3,09 6,18 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 680,23 | 568,87 | -11,70 | 111,36 | 8,24 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 763,81 | 654,20 | -1,75 -13,45 | 111,36 | 8,24 |  |
| Накладные расходы | 433,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 326,78 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования | 1524,25 |  |  |  | 8,24 |  |
| Итого | 1524,25 |  |  |  | 8,24 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 111,36 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | -1,75 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 640,75 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 433,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 326,78 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы | 1524,25 |  |  |  | 8,24 |  |
| Раздел 3. Электромонтажные работы |
| 4 | ФЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования 281,84 = 475,40 - 0,8 x 134,65 - 0,8 x 107,30 | 1 шкаф | 1 | 1700,81 | 1073,04 | -42,41 | 627,77 | 1700,81 | 1073,04 | -42,41 | 627,77 | 14,6 14,6 | 0,8 0,8 |
| 5 | ФЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм 3 831,78 = 3 885,01 - 0,22 x 134,65 - 0,22 x 107,30 | 100 м | 0,07 | 17526,36 | 2492,02 | 154,22 -11,65 | 14880,13 | 1226,85 | 174,44 | 10,80 -0,82 | 1041,61 | 34,7 2,43 | 0,22 0,02 |
| 6 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 608,83 = 611,25 - 0,01 x 134,65 - 0,01 x 107,30 | 100 м | 0,07 | 2871,94 | 402,86 | -0,55 | 2469,08 | 201,04 | 28,20 | -0,04 | 172,84 | 5,61 0,39 | 0,01 |
| 7 | ФЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 208,05 = 210,47 - 0,01 x 134,65 - 0,01 x 107,30 | 100 м | 0,33 | 992,64 | 164,49 | -0,55 | 828,15 | 327,57 | 54,28 | -0,18 | 273,29 | 2,29 0,76 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 3456,27 | 1329,96 | 10,80 -43,45 | 2115,51 | 18,18 | 0,82 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 3649,24 | 1529,45 | 4,28 -49,97 | 2115,51 | 18,18 | 0,82 |
| Накладные расходы | 1189,06 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 817,41 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Электромонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах | 5655,71 |  |  |  | 18,18 | 0,82 |
| Итого | 5655,71 |  |  |  | 18,18 | 0,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 2115,51 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 4,28 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1479,48 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1189,06 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 817,41 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | 5655,71 |  |  |  | 18,18 | 0,82 |
| Раздел 4. Энергоаудитные, пусконаладочные и проектные работы |
| 8 | ФЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система | 1 | 1989,76 | 1989,76 |  |  | 1989,76 | 1989,76 |  |  | 17,6 17,6 |  |
| 9 | ФЕРп02-01-002-02 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 | 1 канал | 3 | 957,60 | 957,60 |  |  | 2872,79 | 2872,79 |  |  | 8,47 25,41 |  |
| 10 | ФЕРп07-10-011-01 | Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,2 Гкал/ч | 1 система | 1 | 2427,08 | 2427,08 |  |  | 2427,08 | 2427,08 |  |  | 22 22 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 7289,63 | 7289,63 |  |  | 65,01 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | 8383,07 | 8383,07 |  |  | 65,01 |  |
| Накладные расходы | 4609,85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2850,25 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Энергоаудитные, пусконаладочные и проектные работы : |  |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 10568,19 |  |  |  | 43,01 |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50% | 5274,98 |  |  |  | 22 |  |
| Итого | 15843,17 |  |  |  | 65,01 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8383,07 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 4609,85 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2850,25 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Энергоаудитные, пусконаладочные и проектные работы | 15843,17 |  |  |  | 65,01 |  |
| Раздел 5. Материалы и оборудование |
| 11 | Прайс-лист | Энергозависимый тепловычислитель ТСР-033 | шт | 1 | 9500,00 |  |  | 9500,00 | 9500,00 |  |  | 9500,00 |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Расходомер-счетчик электромагнитный "Взлет ЭРСВ-420Л" Ду 40 | шт | 2 | 14510,17 |  |  | 14510,17 | 29020,34 |  |  | 29020,34 |  |  |
| 13 | Прайс-лист | Присоединительная арматура (прямолинейные участки, фланцы, шпильки, крепеж) | комплект | 2 | 2089,95 |  |  | 2089,95 | 4179,90 |  |  | 4179,90 |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Источник электропитания ИЭС4-240050 (220/24 В) | шт | 2 | 1734,34 |  |  | 1734,34 | 3468,68 |  |  | 3468,68 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Термопреобразователь сопротивления "Взлет ТПС" L=50 с гильзой и штуцером | комплект | 1 | 5000,00 |  |  | 5000,00 | 5000,00 |  |  | 5000,00 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Манометр с трехходовым краном и резьбой | шт | 4 | 430,00 |  |  | 430,00 | 1720,00 |  |  | 1720,00 |  |  |
| 17 | Прайс-лист | Имитатор | шт | 2 | 180,38 |  |  | 180,38 | 360,76 |  |  | 360,76 |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Кабель связи ШВВП 2х0,5 | м | 40 | 17,12 |  |  | 17,12 | 684,80 |  |  | 684,80 |  |  |
| 19 | Прайс-лист | Труба ПВХ гофр | м | 7 | 19,26 |  |  | 19,26 | 134,82 |  |  | 134,82 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Бокс 11Н | шт | 1 | 1225,42 |  |  | 1225,42 | 1225,42 |  |  | 1225,42 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 55294,72 |  |  | 55294,72 |  |  |
| Итоги по разделу 5 Материалы и оборудование : |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 55294,72 |  |  |  |  |  |
| Итого | 55294,72 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 55294,72 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Материалы и оборудование | 55294,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 68201,18 | 10583,98 | 34,42 -55,24 | 57582,78 | 111,57 | 0,98 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 69780,49 | 12171,57 | 26,14 -63,52 | 57582,78 | 111,57 | 0,98 |
| Накладные расходы | 7970,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5126,59 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 59854,27 |  |  |  | 20,14 | 0,16 |
| Итого Монтажные работы | 7179,96 |  |  |  | 26,42 | 0,82 |
| Итого Прочие затраты | 15843,17 |  |  |  | 65,01 |  |
| Итого | 82877,40 |  |  |  | 111,57 | 0,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 57582,78 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 26,14 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 12108,05 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 7970,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5126,59 |  |  |  |  |  |
| Госэкспертиза 0,9% | 745,90 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 83623,30 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 15052,19 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 98675,49 |  |  |  | 111,57 | 0,98 |

ЛОТ №5 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос.Светлый, ул. Советская, 20

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |
| --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения в многоквартирном доме по ул. Советская д. 20 п. Светлый |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Замена системы водоотведения |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1 | ТЕРр65-02-2 |  |
| 2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 1 | ТЕР16-04-001-02 |  |
| 3 | Труба с раструбом Ф 110 мм 2м | шт | 50 | Калькуляция цены |  |
| 4 | Тройник двухраструбный Ф 110/110-45 гр. | шт | 20 | Калькуляция цены |  |
| 5 | Тройник двухраструбный Ф 110/110-90 гр. | шт | 20 | Калькуляция цены |  |
| 6 | Отвод КН 110/90 гр. | шт | 35 | Калькуляция цены |  |
| 7 | Отвод КН 110/45 гр. | шт | 48 | Калькуляция цены |  |
| 8 | Муфта КН Ф 110 мм | шт | 40 | Калькуляция цены |  |
| 9 | Заглушка КН Ф 110 мм | шт | 24 | Калькуляция цены |  |
| 10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 24 | ТЕР16-07-004-02 |  |
| 11 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,48 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 12 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,55 | ТЕР23-01-001-01 |  |
| 13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,425 | ТЕР01-02-061-02 |  |
| 14 | Подвесок | кг | 24 | Калькуляция цены |  |
| 15 | Дюбель | шт | 24 | Калькуляция цены |  |
| 16 | Саморезы | шт | 24 | Калькуляция цены |  |

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения по адресу ул. Советская д. 20 п. Светлый

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

# Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость 					231575,00 руб.

# Средства  на оплату труда 				  49478,00 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г.

.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Замена системы водоотведения |
| 1 | ТЕРр65-02-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-02-2 117 Внутренние санитарно-технические работы ОЗП=8,78; ЭМ=4,26; ЗПМ=8,78; МАТ=3,4 НР (6474 руб.): 74% от ФОТ (8748 руб.) СП (4374 руб.): 50% от ФОТ (8748 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1 | 7614,16 | 7564,23 | 49,93 | 38,98 | 7614 | 7564 | 50 | 39 | 85,3 | 85,3 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм 922,95 = 8 890,98 - 99,8 x 79,84 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 41 Трубопроводы внутренние полиэтиленовые ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=2,78 НР (9448 руб.): 128% от ФОТ (7381 руб.) СП (6126 руб.): 83% от ФОТ (7381 руб.) | 100 м трубопровода | 1 | 6992,3 | 6409,05 | 128,97 | 8,52 | 6992 | 6409 | 129 | 9 | 61,6 | 61,6 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | Калькуляция цены | Труба с раструбом Ф 110 мм 2м | шт | 50 | 358 |  |  |  | 17900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калькуляция цены | Тройник двухраструбный Ф 110/110-45 гр. | шт | 20 | 101,4 |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калькуляция цены | Тройник двухраструбный Ф 110/110-90 гр. | шт | 20 | 103,1 |  |  |  | 2062 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляция цены | Отвод КН 110/90 гр. | шт | 35 | 57,5 |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Калькуляция цены | Отвод КН 110/45 гр. | шт | 48 | 57,5 |  |  |  | 2760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калькуляция цены | Муфта КН Ф 110 мм | шт | 40 | 65,91 |  |  |  | 2636 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калькуляция цены | Заглушка КН Ф 110 мм | шт | 24 | 27 |  |  |  | 648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР16-07-004-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-004-02 40 Трубопроводы внутренние (арматура, водомерные узлы, испытание) ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=3,89 НР (28259 руб.): 128% от ФОТ (22077 руб.) СП (18324 руб.): 83% от ФОТ (22077 руб.) | 1 врезка | 24 | 1404,04 | 799,86 | 4,58 |  | 33697 | 19197 | 110 |  | 8,94 | 214,56 |  |  |
| 11 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=8,78; ЗПМ=8,78; МАТ=2,82 НР (5565 руб.): 80% от ФОТ (6956 руб.) СП (3130 руб.): 45% от ФОТ (6956 руб.) | 100 м3 грунта | 0,48 | 12601,76 | 12601,76 |  |  | 6049 | 6049 |  |  | 154 | 73,92 |  |  |
| 12 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-001-01 59 Канализация наружные сети(основания, колодцы, гидроизоляция, прочие работы, коллекторы) ОЗП=8,78; ЭМ=4,36; ЗПМ=8,78; МАТ=4,33 НР (751 руб.): 130% от ФОТ (578 руб.) СП (514 руб.): 89% от ФОТ (578 руб.) | 10 м3 основания | 0,55 | 3893,37 | 874,05 | 165,81 | 36,96 | 2141 | 481 | 91 | 20 | 10,2 | 5,61 | 0,35 | 0,19 |
| 13 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом ОЗП=8,78; ЗПМ=8,78; МАТ=2,82 НР (2990 руб.): 80% от ФОТ (3738 руб.) СП (1682 руб.): 45% от ФОТ (3738 руб.) | 100 м3 грунта | 0,425 | 7646,59 | 7646,59 |  |  | 3250 | 3250 |  |  | 97,2 | 41,31 |  |  |
| 14 | Калькуляция цены | Подвесок | кг | 24 | 109,66 |  |  |  | 2632 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Калькуляция цены | Дюбель | шт | 24 | 3 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Калькуляция цены | Саморезы | шт | 24 | 3 |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 92566 | 42950 | 380 | 68 |  | 482,3 |  | 0,57 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 99105 | 49393 | 476 | 85 |  | 554,64 |  | 0,57 |
| Накладные расходы | 53486 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 34150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | 19610 |  |  |  |  | 98,1 |  | 0,32 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 136793 |  |  |  |  | 317,58 |  | 0,06 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 26837 |  |  |  |  | 132,51 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 3501 |  |  |  |  | 6,45 |  | 0,19 |
| Итого | 186741 |  |  |  |  | 554,64 |  | 0,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 49236 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 476 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 49478 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 53486 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 34150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% | 3361 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 190102 |  |  |  |  |  |  |  |
| Госэкспертиза 1% | 1901 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 192003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Составление сметной документации 1% | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 193923 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 1,2% | 2327 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах | 196250 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 35325 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 231575 |  |  |  |  | 554,64 |  | 0,57 |

Извещение

о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения: 20 мая 2012 года

1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенному по адресу:

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, д.52

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д.14

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д.16

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д. 20

Работы (объекты):

ЛОТ № 1 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Промышленная,52

ЛОТ № 2 – выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская,14

ЛОТ № 3 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская,16

ЛОТ № 4 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская,20

ЛОТ № 5 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый ул. Советская,20

2.Заказчик:

Управляющая компания ООО «Мой дом»

ИНН 5644020044

462740 Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Мира,6

Телефон (факс) 8 (35366) 2-21-50

Электронная почта: ooo_my_dom@mail.ru

Семенов Александр Александрович

3.Начальная (максимальная) цена договора подряда:

ЛОТ №1 – 3094123,00 рублей

ЛОТ №2 – 1946461,00 рублей

ЛОТ №3 –  609620,00  рублей

ЛОТ №4 –  609620,00  рублей

ЛОТ №5 –  231575,00 рублей

4.Дата начала работ:  18 июня 2012 года

5.Срок подачи конкурсных заявок: с 20 мая 2012 года по 02 июня 2012 года

6.Заявки подаются по адресу: 462740 Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Мира 6, ООО «Мой дом».

Заявки принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 08 часов до 16 часов местного времени (перерыв на обед с 12 часов до 13 часов местного времени)

7.Участники конкурса не представляют обеспечение заявки.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет произведено конкурсной комиссией  02 июня 2012 года  в 10 часов 00 минут  местного времени по адресу: 462740 Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Мира 6,

Информация

о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту

Дата 07.06.2012г.

1.Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Промышленная, д.52

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д.14

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д.16

Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Советская, д.20

ЛОТ № 1 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Промышленная,52

ЛОТ № 2 – выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская,14

ЛОТ № 3 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская,16

ЛОТ № 4 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская,20

ЛОТ № 5 – выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый ул. Советская,20

2.Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Мой дом»

ИНН 5644020044

462740 Оренбургская область, Светлинский район, п. Светлый, ул. Мира,6

Телефон (факс) 8 (35366) 2-21-50

Электронная почта: ooo_my_dom@mail.ru

Семенов Александр Александрович

3.Начальная (максимальная) цена договора подряда:

ЛОТ №1 – 3094123,00  рублей

ЛОТ №2 – 1946461,00 рублей

ЛОТ №3 –   609620,00 рублей

ЛОТ №4 –   609620,00 рублей

ЛОТ №5 –   231575,00рублей

4.Дата начала работ: с момента заключения договора

5.Участники конкурса не представляют обеспечение заявки.

6. Срок выполнения работ:  01.10.2012 года